|  |  | УТВЕРЖДЕНЫ приказом Минтранса России от___________________№_____ |
| --- | --- | --- |

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

в морском порту Высоцк

- Общие положения

- Обязательные постановления в морскому порту Высоцк (далее – Обязательные постановления) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), Федеральным законом от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ «Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации»), Общими правилами плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним) (далее – Общие правила).

- Настоящие Обязательные постановления содержат описание морского порта Высоцк (далее – морской порт); правила захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта и на подходах к нему; меры обеспечения безопасности мореплавания для захода судов в морской порт, выхода судов из морского порта и на подходах к нему; правила плавания судов в акватории морского порта и на подходах к нему; описание зоны действия системы управления движением судов и правила плавания судов в этой зоне; правила стоянки судов в морском порту и указание мест их стоянки; правила обеспечения экологической безопасности, соблюдения карантина в морском порту; правила пользования специальными средствами связи на территории и акватории морского порта; сведения о границах морского порта; сведения о подходах к морскому порту; сведения о границах морских районов А1 и А2 Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности (далее – ГМССБ); сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов; сведения о периоде навигации; сведения о районах обязательной и необязательной лоцманской проводки судов; сведения о глубинах акватории морского порта и подходов к нему; сведения о переработке опасных грузов; сведения об организации плавания судов во льдах в морском порту и на подходах к нему; сведения о передаче информации                              капитанами судов, находящихся в морском порту, при возникновении   угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту; сведения о передаче навигационной и гидрометеорологической информации капитанам судов, находящихся                        в морском порту; иную предусмотренную нормативными правовыми актами Российской Федерации в области торгового мореплавания информацию.

- Настоящие Обязательные постановления подлежат исполнению судами независимо от их национальной и ведомственной принадлежности, а также физическими лицами и юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы, осуществляющими деятельность в морском порту.

- Плавание судов в морском порту и на подходах к нему, стоянка судов на акватории морского порта осуществляются в соответствии с Общими правилами и настоящими Обязательными постановлениями.

- Описание морского порта

- Морской порт расположен в Выборгском заливе Балтийского моря.

В границах территории и акватории морского порта расположены: угольный терминал (далее ( УТ), нефтеналивной терминал распределительно-перевалочного комплекса нефтепродуктов (далее ( РПК), удаленный морской терминал (далее ( УМТ) на мысе Путевой.

- Границы морского порта установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 г. № 897 ).

- Навигация в морском порту осуществляется круглогодично, морской порт осуществляет работу круглосуточно, имеет грузо-пассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации ).

- Условия плавания в морском порту характеризуются:

преобладающими ветрами юго-западного и западного направлений, при которых высота волны может достигать 2,5 метра;

непериодическими колебаниями уровня воды сгонно-нагонного характера, при которых уровень подъема воды может составлять более 2,05 метра, уровень сгона может достигать одного метра;

течениями нерегулярного сгонно-нагонного характера;

толщиной ледового покрова в период ледокольной проводки судов 70 - 90 сантиметров.

- Морской порт является местом убежища для судов в штормовую погоду.

- Морской порт входит в зону действия морского района А1 ГМССБ.

- Сведения о подходах к морскому порту, системе разделения движения судов, фарватерах, подходном канале и рекомендованных путях на подходах морского порта приведены в приложении № 1 к настоящим Обязательным постановлениям.

Сведения о знаке и буях ограждения фарватеров и подходного канала морского порта, которые приводятся в настоящих Обязательных постановлениях, приведены в  приложении № 2 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов приведены в главе X настоящих Обязательных постановлений и в приложении № 3 к настоящим Обязательным постановлениям.

- В морском порту осуществляется буксирное обеспечение судов.

Сведения о минимальном количестве и мощности буксиров для швартовных операций судов в морском порту приведены в приложении № 4 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Морской порт имеет возможности для пополнения запасов судов продовольствием, топливом, пресной водой, приема с судов сточных и нефтесодержащих вод, всех категорий мусора, а также проведения ремонта оборудования и водолазного осмотра судна.

- В морском порту с началом льдообразования и до окончания ледохода  в Финском заливе осуществляется ледокольная проводка судов в соответствии с Общими правилами, настоящими Обязательными постановлениями и   приложением № 5 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения о каналах связи очень высокой частоты, используемых в морском порту (далее – ОВЧ), приведены в приложении № 6 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения о якорных стоянках морского порта приведены в      приложении № 7 к настоящим Обязательным постановлениям.

Сведения о внутренних рейдах морского порта приведены в приложении № 8 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения о расписании передач радиоцентра Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности приведены в приложении № 9 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения о районах обязательной и необязательной лоцманской проводки судов приведены в приложении № 10 к настоящим Обязательным постановлениям.

- В морской порт разрешен заход судов и иных плавсредств с ядерными энергетическими установками и радиационными источниками(.

- Правила захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта

- Информация о заходе судна в морской порт и выходе судна из морского порта передается капитану морского порта по адресу в сети Интернет: www.portcall.marinet.ru.

- Оформление прихода судов в морской порт и выхода их из морского порта осуществляется круглосуточно.

- Правила плавания судов на акватории морского порта

- В морском порту действует разрешительный порядок движения и стоянки судов в соответствии с графиком движения и расстановки судов в морском порту (далее – суточный график). Суточный график утверждается капитаном морского порта ежедневно до 15.00 местного времени на основании информации о заходе судна, передаваемой в соответствии с пунктом 21 настоящих Обязательных постановлений, и размещается по адресу в сети Интернет: www.pasp.ru.

- Движение судов на акватории морского порта и проведение операций по постановке судов на якорь и снятию их с якоря регулируется в соответствии с суточным графиком службой управления движением судов (далее – СУДС). До начала движения судно запрашивает разрешение СУДС на начало движения. О передаче на судно разрешения на начало движения СУДС сообщает капитану морского порта.

- Движение судов, за исключением  аварийно-спасательных судов и судов, следующих по Рекомендованному пути к причалам и от причалов УМТ на мысе Путевой, в морском порту запрещается:

при видимости менее десяти кабельтовых;

скорости ветра более 18 метров в секунду.

Движение судов по Рекомендованному пути к причалам и от причалов УМТ на мысе Путевой осуществляется  в светлое время суток при видимости не менее     20 кабельтовых.

- Движение судов в морском порту осуществляется:

по Подходному каналу, включающему систему разделения движения судов   № 5 на подходах к Выборгскому заливу, участку фарватера № 4, фарватеру № 6 и фарватеру № 6 А – к причалам РПК;

по Выборгскому морскому каналу, по Глубоководному пути (далее ГВ-2) от Выборгского фарватера через малый Транзундский рейд на Внутренний Высоцкий рейд – к причалам УТ;

по Рекомендованному пути в бухте Ключевская – к причалам УМТ на мысе  Путевой.

- Скорость движения судов не должна превышать:

восемь узлов – на Выборгском фарватере и системе разделения движения судов № 5 на подходах к Выборгскому заливу; в бухте Ключевская, за исключением участков от острова Синий до мыса Крутой и от острова Лозник до Внутреннего рейда УМТ на мысе Путевой;

шесть узлов – на Выборгском морском канале и системе разделения движения судов  № 5 на подходах к Выборгскому заливу для судов с осадкой более 8,6 метра;

пять узлов – на ГВ-2 для судов с осадкой более 11,6 метра; на внутренних рейдах морского порта;  в бухте Ключевская на участках от острова Синий до мыса Крутой и от острова Лозник до Внутреннего рейда УМТ на мысе Путевой.

- Скорость ветра, при которой разрешены вход судов в морской порт и выход судов из морского порта, приведена в приложении № 4 к настоящим Обязательным постановлениям.

- При скорости ветра десять метров в секунду и более в морском порту запрещается:

движение судов в балласте и с палубным грузом на Внутреннем рейде УМТ на мысе Путевой;

перестановка несамоходных судов, а также  судов с выведенными  из эксплуатации судовыми энергетическими установками, рулевым либо якорным устройствами;

буксировка судов в балласте;

буксировка плавкранов.

- При скорости ветра 15 метров в секунду и более в морском порту  запрещается движение судов:

длиной более 165 метров;

с грузом на Внутреннем рейде УМТ на мысе Путевой.

- Суда, подходящие к морскому порту и выходящие из него, следуют по главным и боковым фарватерам. Описание главных и боковых фарватеров приведено в приложении № 1 к настоящим Обязательным постановлениям. Все пересекающие главные фарватеры и примыкающие к ним каналы, фарватеры и участки акватории морского порта по отношению к главным фарватерам являются боковыми.

- Движение судов с осадкой более 8,6 метра в морской порт от светящего буя осевого Халли осуществляется по северной полосе движения системы разделения движения № 5 на подходах к Выборгскому заливу, направление движения 59,2º, с закрытием встречного движения по этой полосе.

- В морском порту осуществляется двухстороннее движение судов, за исключением участков с односторонним движением:

на ГВ-2;

на участке Выборгского морского канала от банки Ялкаматала до южного входа на Внутренний Высоцкий рейд морского порта;

на участках Рекомендованного пути от острова Синий до мыса Крутой и от острова Лозник до Внутреннего рейда УМТ на мысе Путевой.

- На каналах и фарватерах морского порта обгон судов допускается с согласия капитана обгоняемого судна вдоль левого борта обгоняемого судна в соответствии с рекомендациями СУДС, за исключением участков, на которых установлено одностороннее движение.

- Движение к причалам и от причалов УТ в светлое время суток при ветре не более 10 м/сек. разрешается:

по фарватеру № 6 ( судам длиной до 200 метров, осадкой до 7,5 метра;

по ГВ-2 ( судам длиной до 230 метров; осадкой до 11,9 метра; шириной до 36 метров.

Движение к причалам и от причалов УТ в светлое время суток разрешается при ветре не более 10 м/сек:

по фарватеру № 6 ( судам длиной до 200 метров и осадкой до семи метров;

по ГВ-2 ( судам длиной до 200 метров; осадкой до 11,9 метра; шириной до 36 метров.

- В районе необязательной лоцманской проводки судов лоцманская проводка судов обязательна для нефтяных танкеров дедвейтом 10 000 и более.

- Посадка лоцманов на судно, высадка лоцманов с судна при плавании в районе обязательной лоцманской проводки судов осуществляется:

при следовании судов в морской порт с юга ( у светящего буя осевого Лоцманский в точке с координатами 60(34,08' северной широты и 028(23,87' восточной долготы;

при следовании судов из морского порта на юг ( у светящего буя осевого Лоцманский в точке с координатами 60(34,20' северной широты и 028(23,60' восточной долготы;

при следовании судов в морской порт с Сайменского канала и из морского порта в Сайменский канал – на причале шлюза Брусничное;

на причалах и якорных стоянках морского порта.

- Посадка лоцманов на судно, высадка лоцманов c судна при плавании в районе необязательной лоцманской проводки судов осуществляется:

при следовании в морской порт с юга ( в соответствующей полосе движения  системы разделения движения на подходах к Выборгскому заливу у светящего буя осевого Халли в точке с координатами 60(24,00' северной широты и 028(04,90' восточной долготы;

при следовании из морского порта на юг ( в соответствующей полосе движения системы разделения движения на подходах к Выборгскому заливу у светящего буя осевого Халли в точке с координатами 60(24,30' северной широты и 028(04,10' восточной долготы;

на причалах и якорных стоянках морского порта.

- Район обязательной лоцманской проводки морского порта является смежным с районом обязательной лоцманской проводки морского порта Выборг.

Лоцманская проводка судов, следующих в морской порт, из морского порта, либо транзитом через его акваторию, осуществляется без смены лоцмана на границе морского порта, смежной с границей морского порта Выборг.

- Информация о необходимости лоцманской проводки судна передается судном в соответствии с пунктом 21 настоящих Обязательных постановлений и подтверждается за четыре часа до предполагаемого времени отхода от причала, перешвартовки или выхода из морского порта на каналах связи ОВЧ.

- От обязательной лоцманской проводки судов в морском порту освобождаются:

маломерные суда;

спортивные парусные суда;

суда, осуществляющие прибрежное рыболовство;

суда, осуществляющие операции по обслуживанию и снабжению судов, находящихся на акватории морского порта и на подходах к нему, объектов инфраструктуры морского порта (далее – суда портового флота) валовой вместимостью менее 500 и с осадкой менее четырех метров.

- Спортивным парусным судам, оснащенным механическим двигателем, движение по акватории морского порта допускается только с использованием механического двигателя.

- Маломерным судам, за исключением судов портового флота, спортивным парусным и прогулочным судам в морском порту запрещается:

маневрирование вблизи судов;

подход к судам, стоящим на якоре или у причалов;

подход к причалам РПК;

плавание при скорости ветра более 15 метров в секунду;

плавание в районах якорных стоянок;

швартовка к плавучим и стационарным средствам навигационного оборудования и постановка на якорь вблизи них;

постановка на якорь на фарватерах и вблизи них.

- Описание зоны действия системы управления движением судов и правила плавания судов в этой зоне

- На акватории восточной части Финского залива, ограниченной меридианом 026°30,00' восточной долготы, в пределах территориального моря Российской Федерации действует Региональная служба управления движением судов (далее – РСУДС), в состав которой входит СУДС морского порта.

- Зона действия СУДС морского порта распространяется на:

акваторию морского порта;

акваторию морского порта Выборг;

акваторию Большого и Малого Транзундских рейдов, ограниченных прямой линией, соединяющей точки с координатами: 60(34,00' северной широты и 028(35,37' восточной долготы, 60(34,00' северной широты и 028(26,60' восточной долготы, далее береговой линией восточных берегов островов Вихревой и Маячный до точки с координатами 60(34,47' северной широты и 028(25,57' восточной долготы (маяк Поворотный), далее прямой линией до точки с координатами 60(36,83' северной широты и 028(25,95' восточной долготы, затем береговой линией восточной части острова Кормовой до точки с координатами 60(37,07' северной широты и 028(26,15' восточной долготы, далее прямыми линиями через точку с координатами 60(38,00' северной широты и 028(29,00' восточной долготы до точки с координатами 60(38,00' северной широты и 028(31,10' восточной долготы;

акваторию Финского залива, ограниченную дугой окружности радиусом         18,5 морских миль с центром в точке с координатами 60º35,47' северной широты и 028º33,63' восточной долготы и ее радиусами, проведенными по направлениям 210º и 250º.

- Связь с СУДС в морском порту осуществляется на каналах связи ОВЧ, приведенных в приложении № 6 к настоящим Обязательным постановлениям. Суда, находящиеся в зоне действия СУДС морского порта, несут постоянную радиовахту на 12 и 69 каналах связи ОВЧ, позывной «Высоцк ( Трафик».

- Судно, следующее в морской порт с моря по системе разделения движения судов № 5 на подходах к Выборгскому заливу при пересечении параллели 60º23,90' северной широты, а следующее со стороны Финляндской республики по Продольному лоцманскому фарватеру при пересечении меридиана              028º00,60' восточной долготы получают разрешение РСУДС на прекращение радиовахты на 10 канале связи ОВЧ, устанавливают связь с СУДС морского порта на 69 канале связи ОВЧ и запрашивают разрешение на вход в зону СУДС морского порта.

- Суда, выходящие из морского порта по системе разделения движения     № 5 на подходах к Выборгскому заливу, при пересечении параллели 60º23,90' северной широты, а следующие по Продольному лоцманскому фарватеру при пересечении меридиана 028º00,60' получают разрешение СУДС морского порта на прекращение радиовахты на 69 канале связи ОВЧ и устанавливают связь с РСУДС на 10 канале связи ОВЧ, позывной «Петербург – Трафик».

- Суда, осуществляющие плавание на акватории морского порта, передают СУДС на 69 канале связи  ОВЧ информацию:

о постановке на якорь, съемке с якоря;

о начале и окончании движения судна;

о посадке и высадке лоцмана;

о проходе светящего буя осевого Лоцманский, южного входа на Внутренний Высоцкий рейд, южной оконечности острова Заовраженский;

об осадке судна;

о предполагаемом времени подхода к причалам и якорным стоянкам морского порта.

- Полученную информацию СУДС сообщает капитану морского порта на 12 канале связи ОВЧ, позывной «Выборг – Радио – 5».

- Правила стоянки судов в морском порту и указание мест их стоянки

- Стоянка судов в морском порту осуществляется на якорных стоянках     № 18, 18А, 18Б, 18В, 18Д, 18Е, якорной стоянке УМТ на мысе Путевой и у причалов морского порта.

- Швартовку обеспечивают швартовщики, количество которых зависит от валовой вместимости судна, из расчета:

при швартовке к причалам УТ и УМТ на мысе Путевой:

для судна валовой вместимостью до 500 – 1 швартовщик;

для судна валовой вместимости от 501 до 1500 – не менее 2 швартовщиков;

для судна валовой вместимостью от 1501 до 10000 – не менее 4 швартовщиков;

для судна валовой вместимостью от 10001 до 20000 – не менее 6 швартовщиков;

для судна валовой вместимостью от 20001 до 40000 – не менее 8 швартовщиков;

для судна валовой вместимостью свыше 40000 – не менее 10 швартовщиков;

при швартовке к причалам РПК:

для судна валовой вместимостью до 500 – 1 швартовщик;

для судна валовой вместимости от 501 до 6000 – не менее 2 швартовщиков;

для судна валовой вместимости от 6001 до 25000 – не менее 4 швартовщиков;

для судна валовой вместимостью от 25001 до 50000 – не менее 6 швартовщиков, при швартовке с использованием береговых шпилей ( не менее 4 швартовщиков;

для судна валовой вместимостью более 50000 – не менее 10 швартовщиков, при швартовке с использованием береговых шпилей ( не менее 6 швартовщиков.

Руководитель швартовщиков должен быть обеспечен радиосвязью с судном.

- Скорость ветра, при которой разрешены швартовка/отшвартовка судов к/от причалам морского порта приведены в приложении № 4 к настоящим Обязательным постановлениям.

- На судне, к борту которого швартуется или от борта которого отшвартовывается другое судно, на время проведения этих операций должны быть прекращены грузовые работы. Лицам, не участвующим в швартовных операциях, запрещается находиться в зоне швартовки судна.

- От буксирного обеспечения в ходе швартовных операций у причалов РПК и УТ освобождаются суда:

дедвейтом менее 3000;

длиной менее 150 метров с двумя гребными винтами и подруливающим устройством;

длиной от 151 до 160 метров и осадкой менее 7,5 метра, оборудованные  носовым и кормовым подруливающими устройствами.

От буксирного обеспечения в ходе швартовных операций у причалов УМТ на мысе Путевой освобождаются суда длиной 100 метров и менее.

- Судам с осадкой 7,5 метра и более при проведении швартовных операций у причалов УТ запрещается работа машинами и работа подруливающими устройствами в сторону причалов.

- Судам, стоящим у причалов морского порта, работать винтами запрещается.

- Судам, стоящим у причалов, разрешается кратковременное проворачивание винтов на минимальных оборотах для проверки главных двигателей перед отходом судна от причала, а также при аварийных ситуациях для обеспечения безопасности экипажа, судна, сохранности гидротехнических сооружений и предотвращения загрязнения окружающей среды.

- Стоянка танкеров у причалов РПК осуществляется в один корпус, за исключением периода сдачи судовых отходов и проведения бункеровочных операций.

- Перестановка судов длиной более 50 метров с выведенными из эксплуатации судовыми энергетическими установками, рулевым и (или) якорным устройствами разрешается при скорости ветра не более десяти метров в секунду.

- Перетяжка судна на расстояние 50 метров и менее производится без буксирного и лоцманского обеспечения, при этом главные двигатели судна должны быть готовы к работе.

Перетяжка танкеров у причалов РПК запрещается.

- Посадка и высадка членов экипажей судов, стоящих на якоре, допускается:

при скорости ветра не более десяти метров в секунду;

высоте волны не более 0,5 метра.

- Правила обеспечения экологической безопасности, соблюдения карантина в морском порту

- В морском порту осуществляется прием судовых отходов, предусмотренных требованиями Приложений I, IV и V к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 года ).

- В морском порту нефтесодержащие и сточные воды, мусор, пищевые отходы и отработанные масла сдаются с судна на специализированные суда или специализированный автотранспорт.

Перед выходом судна в море на береговые приемные сооружения должны быть сданы:

судовые отходы, за исключением пищевых отходов и нефтесодержащих вод;

нефтесодержащие воды, если их количество превышает 25 % от накопительной емкости судна.

- На акватории морского порта не допускается сброс балластных вод, за исключением изолированного балласта.

- Сброс изолированного балласта в морском порту разрешается в том случае, если балласт был принят в Балтийском море, принят или заменен в районе Северо-восточной Атлантики и в Северном море на расстоянии не менее 50 морских миль от ближайшего берега и в местах с глубинами моря не менее 200 метров, о чем в судовом журнале имеется подтверждающая запись.

- В случае разлива нефти или нефтепродуктов на судне либо на акватории морского порта в районе осуществления операций по сливу-наливу нефти или нефтепродуктов указанные операции прекращаются, принимаются меры по локализации разлива нефти или нефтепродуктов в соответствии с планом по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

- Судам, не занятым в операции по ликвидации разлива нефти или нефтепродуктов, не допускается пересекать загрязненную акваторию.

- При прохождении вблизи района ликвидации разлива нефти или нефтепродуктов судно уменьшает свою скорость до минимально возможной, позволяющей безопасно управлять судном.

- Сливо-наливные и бункеровочные операции на судах осуществляются с установкой боновых заграждений. В период льдообразования боновые заграждения не устанавливаются.

В случае разрыва бонового заграждения проведение грузовых либо бункеровочных операций прекращается до восстановления бонового заграждения.

- Судно, на котором выявлен больной с симптомами, предполагающими наличие особо опасных инфекций, вместе с экипажем, пассажирами и грузом отводится для проведения противоэпидемиологических мероприятий на якорную стоянку № 18 В или якорную стоянку № 18 (для крупнотоннажных судов).

- Правила пользования специальными средствами связи на территории и акватории морского порта

- Суда, стоящие у причалов и на рейдах морского порта, обязаны нести постоянную радиовахту на 12 и 69 каналах связи ОВЧ.

- Суда, осуществляющие швартовные и буксировочные операции, используют 6 и 9 каналы связи ОВЧ.

- Связь с лоцманами осуществляется на 10 канале связи ОВЧ, позывной «Выборг – Лоцман».

- Информация о дополнительных средствах связи для передачи информации, включая номера телефонов, объявляется капитаном морского порта.

- Использование каналов связи ОВЧ, приведенных в настоящих Обязательных постановлениях, для связи между береговыми корреспондентами не допускается.

- Сведения о границах морских районов А1 и А2 Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности

- На акватории морского порта действуют морские районы А1 и                    А2 ГМССБ информационно связанные с Морским спасательным координационным центром Санкт-Петербург.

- Связь с судами в морском районе А1 ГМССБ обеспечивается работой базовой станции – с радиусом действия 35 морских миль с центром в точке с координатами 60º35,46' северной широты и 028º33,50' восточной долготы.

- Связь с судами в морском районе А2 ГМССБ обеспечивается работой береговой станции Горки, расположенной на полуострове Каравалдайский с радиусом действия от 200 до 250 морских миль с центром в точке с координатами 59°59,00' северной широты и 029°07,00' восточной долготы.

- Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов и о глубинах акватории морского порта

- Морской порт  принимает суда:

длиной до 260 метров, шириной до 45 метров и осадкой до 13,2 метра – у причалов РПК;

длиной до 230 метров, шириной до 36 и осадкой до 11,9 метра – у причалов УТ.

длиной до 120 метров, шириной до 15 метров и осадкой до 3,8 метра ( у причалов УМТ на мысе Путевой.

- Сведения о фактических глубинах акватории и у причалов морского порта и проходные осадки судов доводятся капитаном морского порта до сведения мореплавателей ежегодно и при их изменении.

- Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов приведены в приложении № 3 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения об организации плавания судов во льдах в морском порту

- Период ледокольной проводки судов в морском порту объявляется с началом льдообразования до окончания ледохода в Финском заливе.

- Начало и окончание периода ледокольной проводки судов на акватории морского порта и подходах к нему объявляется капитаном морского порта.

- Для обеспечения ледокольной проводки судов в восточной части Финского залива создается штаб ледокольных проводок.

- Информация о подходе судна к точке формирования каравана (далее – ТФК) передается за 72 часа и подтверждается за 24 часа до ожидаемого подхода к ТФК в соответствии с пунктом 21 настоящих Обязательных постановлений.

## Время и порядок следования судов через лед, а также число проводимых одновременно судов  определяются капитаном морского порта на 10.00 каждых суток и размещаются в сети Интернет по адресу: www.pasp.ru. При осложнении ледовой обстановки и необходимости внесения изменений время и порядок следования судов через лед уточняется по состоянию на 20.00 текущих суток с последующим размещением в сети Интернет.

## В зависимости от прогнозируемой ледовой обстановки на акватории морского порта капитан морского порта устанавливает ограничения для судов по режиму ледового плавания в соответствии с приложением № 5 к настоящим Обязательным постановлениям и устанавливает местонахождение ТФК. Уведомление об ограничениях по ледовому плаванию и местонахождению ТФК размещается в сети Интернет по адресу: www.pasp.ru не позднее чем за 14 суток до предполагаемой даты введения ограничений по ледовому плаванию и местонахождению ТФК.

## Ограничения по режиму ледового плавания, указанные в приложении № 5 к настоящим Обязательным постановлениям, не применяются к судам в возрасте не старше 15 лет валовой вместимостью более 30000/на 10000 и соответствующим требованиям, установленным правилами Российского морского регистра судоходства в части возможности самостоятельного плавания  во льдах и плавания во льдах под проводкой ледокола. В этом случае применяются ограничения по режиму ледового плавания, установленные правилами Российского морского регистра судоходства для таких судов.

- Суда, следующие в морской порт, подходят к ТФК с использованием рекомендаций СУДС. Суда, не имеющие возможности следовать в ТФК самостоятельно, по заявке судовладельца (капитана судна) обеспечиваются ледокольной проводкой. Судно для следования в морской порт или из морского порта в период ледокольной проводки судов должно иметь возможность ручного управления главным двигателем.

- Ледокольная проводка судов осуществляется линейными и портовыми ледоколами в составе каравана ледокольной проводки. В случае невозможности следования в составе каравана ледокольной проводки судно может запросить индивидуальную ледокольную проводку, которая осуществляется при наличии ледоколов, свободных от ледокольной проводки караванов.

- Формирование каравана осуществляется в соответствии с пунктом 86 настоящих Обязательных постановлений, исходя из:

времени подхода судна к морскому порту;

времени поступления заявки на заход в морской порт или выход из морского порта;

очередности движения судов, установленной Общими правилами;

ограничений для судов по режиму ледового плавания.

С подходом к морскому порту судно устанавливает радиосвязь с ледоколом и действует в соответствии с его указаниями. При необходимости помощь в установлении радиосвязи судна с ледоколом оказывает СУДС.

- С учетом фактической ледовой обстановки на подходах к морскому порту и на акватории морского порта и технических характеристик судов, суда могут следовать с использованием рекомендаций СУДС по маршруту самостоятельно.

Суда, следующие самостоятельно, обязаны информировать СУДС о проходе назначенных СУДС контрольных точек рекомендованного маршрута и сообщать ледовую обстановку на маршруте движения.

- Суда, включенные в состав каравана, по команде ледокола, осуществляющего ледокольную проводку, переходят на каналы связи ОВЧ, указанные ледоколом.

- Околка судов разрешается только ледоколом.

- Запасы топлива, продовольствия и воды на судне должны обеспечить автономность судна не менее чем на 14 суток с момента подхода судна к ТФК для захода судна в морской порт. При нахождении судна в районе ледокольной проводки судов более чем 14 суток с момента подхода судна к ТФК капитан морского порта предпринимает неотложные меры по проводке судна в морской порт.

- Сведения о передаче информации капитанами судов, находящихся в морском порту, при возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту

- При возникновении угрозы акта незаконного вмешательства в морском порту капитан судна либо лицо командного состава, ответственное  за охрану судна, незамедлительно информируют об этом должностное лицо портового средства, ответственное за охрану, а также капитана морского порта.

- Капитану морского порта предоставляется информация об уровне охраны портовых средств и об уровне охраны судов, находящихся в морском порту, а также о любых изменениях в их уровнях охраны.

- Оповещения о возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту и об изменении уровня охраны судна, а также подтверждение получения указанных оповещений осуществляется незамедлительно с момента возникновения указанных в оповещениях обстоятельств на каналах связи ОВЧ.

- Обо всех происшествиях, связанных с обнаружением подозрительных предметов или взрывных устройств, о признаках подготовки и проведении актов незаконного вмешательства, фактах незаконного проникновения на суда, при получении какой-либо информации о подготовке террористических актов, а также обо всех нарушениях установленного порядка или подозрительных лицах в морском порту капитаны судов, находящихся в морском порту, незамедлительно информируют капитана морского порта, должностное лицо портового средства, ответственное за охрану, на рабочих каналах связи ОВЧ, а также дополнительными средствами связи, которые доводятся до сведения заинтересованных лиц капитаном морского порта.

- Сведения о передаче навигационной и гидрометеорологической информации капитанам судов, находящихся в морском порту

- Капитан морского порта осуществляет ежедневно в 12.00 по московскому времени на 12 канале связи ОВЧ передачу судам следующей навигационной и гидрометеорологической информации:

метеорологическая информация и предупреждения;

информация о состоянии средств навигационного оборудования;

сведения о режиме работы (изменениях в режиме работы) гидротехнических

сооружений;

информация о глубинах акватории морского порта и допустимых осадках судов;

информация об ограничении судоходства на акватории морского порта;

информация о факторах, затрудняющих движение судов;

информация об уровне воды в морском порту.

- Капитаны судов могут по запросу получить информацию, предусмотренную пунктом 99 настоящих Обязательных постановлений, на             12 канале связи ОВЧ.

- Штормовые предупреждения (сообщения о неблагоприятных гидрометеорологических условиях) незамедлительно передаются на суда:

стоящие у причалов морского порта ( капитаном морского порта на               12 канале связи ОВЧ;

стоящих на якорных стоянках или осуществляющих движение на акватории порта ( СУДС на 69 канале связи ОВЧ.

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

# к Обязательным постановлениям

# (пп. 11, 31)

Сведения о подходах к морскому порту, системе разделения движения судов, фарватерах, подходном канале и рекомендованных путях на подходах к морскому порту

| Название | Описание | Длина (мили) | Ширина (метры) | Минимальная глубина (метры) | Объявленная осадка (метры) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Главные фарватеры |
| Система разделения движения судов на подходах к Выборгскому заливу (далее – система) | Часть 1 системы от точки с координатами 60°24,54' северной широты и 028°05,05' восточной долготы (светящий буй осевой Халли) до точки с координатами 60°25,75' северной широты и 028°12,85' восточной долготы (светящий буй осевой № 1), две полосы движения в разных направлениях с линией разделения движения (направления 72,7° и 252,7°) | 4 | 1112 | 15,4 | 13,2 |
|  | Часть 2 системы от точки с координатами 60°25,75' северной широты и 028°12,85' восточной долготы (светящий буй осевой № 1), через точку с координатами 60°26,58' северной широты и 028°18,27' восточной долготы, до точки с координатами 60°28,27' северной широты и 028°21,40' восточной долготы (светящий буй осевой № 2), две полосы движения в разных направлениях с зоной разделения движения | направление 72,7° ( 43° | 5,1 | 556 | 10,5 | 8,6 |
|  |  | направление 239,2° | 4,9 | 556 | 15,4 | 13,2 |
|  | Часть 3 системы от точки с координатами 60°28,27' северной широты и 028°21,40' восточной долготы (светящий буй осевой № 2) до точки с координатами 60°32,74' северной широты и 028°21,40' восточной долготы (светящий буй осевой № 3) две полосы движения в разных направлениях с линией разделения движения (направления 0° и 180°) | 4,5 | 1852 | 15,4 | 13,2 |
| Продольный Лоцманский фарватер (фарватер № 4) | Участок от точки с координатами 60°32,74' северной широты и 028°21,40' восточной долготы (светящий буй осевой №3) до точки с координатами 60°34,50' северной широты и 028°24,45' восточной долготы (светящий буй осевой Лоцманский) (направления 41° – 221°) | 2,3 | 1112 | 15,4 | 13,2 |
| Фарватер № 6а от Выборгского фарватера к причалам нефтяного терминала распределительно-перевалочного комплекса нефтепродуктов (далее – РПК) | Фарватер № 6а от точки с координатами 60°35,43' северной широты и 028°29,77' восточной долготы до точки с координатами 60°35,47' северной широты и 028°31,92' восточной долготы (направления 88° – 268°) | 1 | 370 | 14,5 | 13,2 |
| Глубоководный путь от Выборгского фарватера через малый Транзундский рейд на внутренний Высоцкий рейд | От Выборгского фарватера (точка с координатами 60°35,57' северной широты и 028°29,88' восточной долготы) до точки с координатами 60°36,53' северной широты и 028°30,74' восточной долготы, до точки с координатами 60°36,57' северной широты и 028°32,69' восточной долготы (три колена направления 25,1° – 205,1°, 64,4° – 244,4° и 126,2° – 306,2) | 2,2 | 185 – 445 | 12,7 | 11,9 |
| Боковые фарватеры, каналы и рекомендованные пути по отношению к главным |
| Выборгский фарватер и Выборгский морской канал (фарватер № 6) | Выборгский фарватер от точки с координатами 60°34,50' северной широты и 028°24,45' восточной долготы (светящий буй и осевой Лоцманский) до точки с координатами 60°35,43' северной широты и 028°29,77' восточной долготы (три колена направления 41° - 221°, 113° – 293° и 41,5° – 221,5°) | 3,4 | 556, 370 в колене 3 | 14,7 | 13,2 |
|  | Участок Выборгского морского канала от точки с координатами 60°35,43' северной широты и 028°29,77' восточной долготы до точки с координатами 60°36,70' северной широты и 028°33,17' восточной долготы, (два колена направления 41,5° – 221,5° и 62,2° – 242,2°) | 2,1 | 370, 105 в колене 2 | 8 | 7,5 |
| Рекомендованный путь к причалам удаленного морского терминала на мысе Путевой | Участок от точки 60°33,79' северной широты, 028°30,18' восточной долготы до точки 60°32,23' северной широты, 028°32,79' восточной долготы (направления 139,3° - 319,3°) | 2 | 60 | 11,8 | 3,8 |
|  | Участок от точки с координатами 60°32,23' северной широты и 028°32,79' восточной долготы до точки с координатами 60°30,22' северной широты и 028°33,13' восточной долготы (направления 175,3° – 355,3°) | 2 | 60 | 9,7 | 3,8 |
|  | Участок от точки с координатами 60°30,22' северной широты и 028°33,13' восточной долготы до точки с координатами 60°29,59' северной широты и 028°33,84' восточной долготы (направления 150,9° – 330,9°) | 0,72 | 60 | 13,2 | 3,8 |
|  | Участок от точки с координатами 60°29,59' северной широты и 028°33,84' восточной долготы до точки с координатами 60°28,13' северной широты и 028°37,83' восточной долготы (направления 126,6° – 306,6°) | 2,4 | 60 | 8,1 | 3,8 |
|  | Участок от точки с координатами 60°28,13' северной широты и 028°37,83' восточной долготы до точки с координатами 60°26,55' северной широты и 028°40,62' восточной долготы (направления 138,9° – 318,9°) | 2,1 | 60 | 9,6 | 3,8 |
|  | Участок от точки с координатами 60°26,55' северной широты и 028°40,62' восточной долготы до точки с координатами 60°26,60' северной широты и 028°41,80' восточной долготы (направления 93,6° – 273,6°) | 0,6 | 60 | 8,7 | 3,8 |
|  | Участок от точки с координатами 60°26,60' северной широты и 028°41,80' восточной долготы до точки с координатами 60°27,08' северной широты и 028°42,32' восточной долготы (направления 24,3° – 204,3°) | 0,6 | 60 | 7,8 | 3,8 |
|  | Участок от точки с координатами 60°27,08'северной широты и 028°42,32'восточной долготы до точки с координатами 60°27,49' северной широты и 028°41,99' восточной долготы (направления 157,8° – 337,8°) | 0,4 | 60 | 5,7 | 3,8 |
|  | Участок от точки с координатами 60°27,49' северной широты и 028°41,99' восточной долготы до точки с координатами 60°28,15' северной широты и 028°42,14' восточной долготы (направления 6,5° – 186,5°) | 0,6 | 60 | 5,8 | 3,8 |
|  | Участок от точки с координатами 60°28,15' северной широты и 028°42,14' восточной долготы до точки с координатами 60°29,24' северной широты и 028°41,54' восточной долготы (направления 164,8° – 344,8°) | 1,1 | 60 | 5,0 | 3,8 |
|  | Участок от точки с координатами 60°29,24' северной широты и 028°41,54' восточной долготы до точки с координатами 60°30,33' северной широты и 028°38,66' восточной долготы (направления 127,8° – 307,8°) | 1,8 | 60 | 4,9 | 3,8 |
|  | Участок от точки с координатами 60°30,33' северной широты и 028°38,66' восточной долготы до точки с координатами 60°31,31' северной широты и 028°36,89' восточной долготы (направления 138,3° – 318,3°) | 1,3 | 60 | 7,3 | 3,8 |
|  | Участок от точки с координатами 60°31,31' северной широты и 028°36,89' восточной долготы до точки с координатами 60°32,36' северной широты и028°37,06' восточной долготы (направления 4,8° – 184,8°) | 1 | 60 | 6,1 | 3,8 |
|  | Участок от точки с координатами 60°32,36' северной широты и 028°37,06' восточной долготы до точки с координатами 60°32,63' северной широты и 028°37,93' восточной долготы (направления 57,9° – 237,9°) | 0,3 | 60 | 6,7 | 3,8 |

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Обязательным постановлениям

(п. 11)

Сведения о знаке и буях ограждения фарватеров и подходного канала морского порта, которые приводятся в Обязательных постановлениях

| № п/п | Название | Координаты |
| --- | --- | --- |
|  |  | широта северная | долгота восточная |
| 1 | Светящий буй осевой Халли | 60°24,53' | 028°05,03' |
| 2 | Светящий буй осевой № 1 системы разделения движения судов на подходах к Выборгскому заливу | 60°25,75' | 028°12,85' |
| 3 | Светящий буй осевой № 2 системы разделения движения судов на подходах к Выборгскому заливу | 60°28,27' | 028°21,40' |
| 4 | Светящий буй осевой Лоцманский | 60°34,35' | 028°24,34' |
| 5 | Светящий буй левой стороны Итяпалу | 60°38,50' | 028°35,30' |
| 6 | Светящий знак Халликиви | 60°36,52' | 028°31,70' |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

# к Обязательным постановлениям

(пп. 12, 82)

Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов

| Причалы | Расположение причала | Технические возможности причала |
| --- | --- | --- |
|  | широта северная | долгота восточная | длина причала (метров) | глубина у причала (метров) |
| Причалы нефтяного терминала распределительно-перевалочного комплекса нефтепродуктов |
| Причал № 1 | 60°35,55' | 028°32,71' | 344,5 | 14,5 |
| Причал № 2 | 60°35,55' | 028°32,71' | 344,5 | 14,5 |
| Причал № 3 | 60°35,47' | 028°33,22' | 83,01 | 7 |
| Причал судов портового флота | 60°35,45' | 028°33,59' | 102,9 | 4,5 |
| Причалы угольного терминала |
| Причал № 1 | 60°37,27' | 028°33,47' | 240 | 12,7 |
| Причал № 2 | 60°37,17' | 028°33,60' | 164 | 12,7 |
| Причал № 3 | 60°37,08' | 028°33,67' | 164,3 | 12,7 |
| Причал № 4 | 60°37,00' | 028°33,76' | 213,3 | 12,7 |
| Причал удаленного морского терминала на мысе Путевой |
| Причал № 4 ПЖ-61М | 60°33,37' | 028°39,19' | 109 | 7 – 12 |

ПРИЛОЖЕНИЕ  №  4

# к Обязательным постановлениям

(пп. 13, 28, 53)

Сведения о минимальном количестве и мощности буксиров для обеспечения швартовных операций судов в морском порту

1. Сведения о минимальном количестве и мощности буксиров для обеспечения швартовных операций судов у причалов нефтеналивного терминала распределительно-перевалочного комплекса нефтепродуктов.

| Дедвейт судна (тонны) | Скорость ветра (метры в секунду) | Минимальные количество буксиров и их мощность в киловаттах (не менее) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Швартовка | отшвартовка |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| От 3000 до 6000, оборудованные подруливающим устройством | Менее 15 | 1 х 880 | 1 х 880 |
| От 3000 до 6000 | Менее 15 | 2 х 880 | 2 х 880 |
| От 6001 до 20000 | Менее 15 | 2 х 1850 | 2 х 1850 |
| От 20001 до 40000 | Менее 15 | 2 х 2600 | 2 х 2600 |
| От 40001 до 50000 | Менее 15 | 2 х 1850 1 х 880 | 2 х 1850 1 х 880 |
| От 50001 до 80000 | Менее 10 | 2 х 1850 1 х 880 | 2 х 1850 1 х 880 |
|  | От 10 до 15 | 2 х 1850 1 х 880 | 2 х 1850 1 х 880 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| От 80001 до 100000 | Менее 10 | 4 х 1850 | 4 х 1850 |
|  | От 10 до 15 | 4 х 1850 | 4 х 1850 |
| Более 100000 | Менее 10 | 4 х 1850 | 4 х 1850 |
|  | Менее 15 (От 10 до 15) | 4 х 1850 | 4 х 1850 |

2. Сведения о минимальном количестве и мощности буксиров для обеспечения швартовных операций судов у причалов угольного терминала.

| Дедвейт судна (тонны) | Скорость ветра (метры в секунду) | Минимальные количество буксиров и их мощность в киловаттах (не менее) |
| --- | --- | --- |
|  |  | швартовка | отшвартовка |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| От 3000 до 5000 | Менее 15 | 1 х 880 | 1 х 880 |
| От 5001 до 10000, оборудованные подруливающим устройством и осадкой 7,5 метра и менее | Менее15 | 1 х 880 | 1 х 880 |
| От 5001 до 10000 | Менее 15 | 2 х 880 | 2 х 880 |
| От 10001 до 20000, оборудованные подруливающим устройством | Менее 15 | 2 х 2000 | 2 х 2000 |
| От 10001 до 20000 | Менее 15 | 2 х 2000 | 2 х 2000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| От 20001 до 40000 | Менее 15 | 2 х 2000 | 2 х 2000 |
| От 40001 до 50000 | Менее 12 | 2 х 2000 | 2 х 2000 |
| От 50001 до 70000 | Менее 10 | 2 х 2000 1х 2600 | 2 х 2000 1 х 2600 |
| От 70001 до 83730 | Менее 10 | 2 х 2000 2 х 2600 | 2 х 2000 2 х 2600 |

3. Сведения о минимальном количестве и мощности буксиров для обеспечения швартовных операций судов у причалов удаленного морского терминала на мысе Путевой.

| Длина судна (метры) | Скорость ветра (метров в секунду) | Минимальные количество буксиров и их мощность в киловаттах (не менее) |
| --- | --- | --- |
|  |  | швартовка | отшвартовка |
| Более 100 | Менее 15 | 1 х 880 | 1 х 880 |

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 5

к Обязательным постановлениям

(пп.15, 87)

Ограничения для судов по режиму ледового плавания в восточной части Финского залива)

| Ледовая обстановка | Суда, допускаемые к плаванию во льдах под проводкой ледоколов или самостоятельно | Суда, допускаемые к плаванию во льдах только под проводкой ледоколов | Суда, не допускаемые к плаванию во льдах |
| --- | --- | --- | --- |
| Толщина сплошного ледяного покрова 10-15 сантиметров | Суда категории Ice1 и выше | Суда без ледовых усилений | Буксирно-баржевые составы |
| Толщина сплошного ледяного покрова 15-30 сантиметров | Суда категории Ice2 и выше | Суда категории Ice1 | Суда без ледовых усилений, буксирно-баржевые составы |
| Толщина сплошного ледяного покрова 30-50 сантиметров | Суда категории Ice3 и выше | Суда категории Ice1 и Ice2 | Суда без ледовых усилений, буксирно-баржевые составы |
| Толщина сплошного ледяного покрова более 50 сантиметров | Суда категории Arc4 и выше | Суда категории Ice2 и Ice3 | Суда без ледовых усилений и категорий Ice1, буксирно-баржевые составы |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к Обязательным постановлениям

# (п. 16)

Сведения о каналах связи очень высокой частоты, используемых в морском порту

| Абонент | Каналы связи очень высокой частоты | Позывной |
| --- | --- | --- |
|  | вызывной | рабочий | резервный |  |
| Центральный пост инспекции государственного портового контроля морского порта Высоцк | 12 | 12 | 68 | «Выборг – радио – 5» |
| Инспекция государственного портового контроля угольного терминала | 12 | 12 | 68 | «Высоцк – радио – 11» |
| Инспекция государственного портового контроля нефтеналивного терминала распределительно-перевалочного комплекса нефтепродуктов | 12 | 12 | 68 | «Высоцк – Лукойл – 11» |
| Инспекция государственного портового контроля удаленного морского терминала на мысе Путевой | 12 | 12 | 68 | «Высоцк – Путевой – 11» |
| Диспетчер угольного терминала | 9 | 9 | - | «Высоцк – радио – 2» |
| Морской спасательный координационный центр «Санкт-Петербург» | 16, 70 (цифровой избирательный вызов) | 71 | 24, 26, 27 | «Петербург – СКЦ» |
| Центр управления движением судов морского порта | 69 | 69 | 12 | «Высоцк – Трафик» |
| Диспетчер ( координатор лоцманской службы | 10 | 10 | 12 | «Выборг – Лоцман» |
| Лоцманское судно | 10 | 10 | 12 | «Лоцман» «Дельфин» |
| Лоцман ( координатор негосударственной лоцманской службы | 69 | 17/на 18 | 12 | «Высоцк – Лоцман» |
| Аварийно( спасательное управление | 71 | 71, 6, 8 | – | «Петербург – радио – 12» |

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 7

к Обязательным постановлениям

(п. 17)

Сведения о якорных стоянках морского порта

### Якорная стоянка № 18 ограничена прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

### 1) 60°31,93' северной широты и 028°22,65' восточной долготы;

### 2) 60°32,82' северной широты и 028°22,65' восточной долготы;

### 3) 60°32,82' северной широты и 028°23,53' восточной долготы;

### 4) 60°31,93' северной широты и 028°23,53' восточной долготы.

### Наименьшая глубина 18,5 метра, грунт – ил.

### Якорная стоянка № 18А ограничена прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

### 1) 60°34,98' северной широты и 028°29,42' восточной долготы;

### 2) 60°35,26' северной широты и 028°30,00' восточной долготы;

### 3) 60°34,98' северной широты и 028°30,60' восточной долготы;

### 4) 60°34,70' северной широты и 028°30,05' восточной долготы.

### Наименьшая глубина 15,6 метра, грунт – ил, песок.

### Якорная стоянка № 18Б ограничена прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

### 1) 60°36,18' северной широты и 028°27,52' восточной долготы;

### 2) 60°36,61' северной широты и 028°28,36' восточной долготы;

### 3) 60°36,22' северной широты и 028°29,20' восточной долготы;

### 4) 60°35,78' северной широты и 028°28,40' восточной долготы.

### Наименьшая глубина 11 метров, грунт – ил.

### Якорная стоянка № 18В ограничена прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

### 1) 60°37,02' северной широты и 028°30,30' восточной долготы;

### 2) 60°37,27' северной широты и 028°31,38' восточной долготы;

### 3) 60°36,84' северной широты и 028°31,80' восточной долготы;

### 4) 60°36,59' северной широты и 028°30,73' восточной долготы.

### Наименьшая глубина 11,4 метра, грунт – песок.

### Якорная стоянка № 18Е ограничена прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

### 1) 60°19,54' северной широты и 027°59,54' восточной долготы;

### 2) 60°20,54' северной широты и 028°01,24' восточной долготы;

### 3) 60°20,06' северной широты и 028°03,30' восточной долготы;

### 4) 60°19,09' северной широты и 028°02,06' восточной долготы.

### Наименьшая глубина 31 метр, грунт – ил, песок. Район предназначен для судов длиной до 260 метров, осадкой до 13,2 метра.

### На якорной стоянке № 18Е расположены якорные места в точках с координатами:

### № 1 60°20,00' северной широты и 028°00,80' восточной долготы;

### № 2 60°20,45' северной широты и 028°01,67' восточной долготы;

### № 3 60°20,10' северной широты и 028°02,60' восточной долготы;

### № 4 60°19,57' северной широты и 028°01,90' восточной долготы.

### Якорная стоянка № 18Д ограничена прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

### 1) 60°33,56' северной широты и 028°21,64' восточной долготы;

### 2) 60°33,86' северной широты и 028°20,97' восточной долготы;

### 3) 60°34,53' северной широты и 028°22,16' восточной долготы;

### 4) 60°34,23' северной широты и 028°22,84' восточной долготы.

### Наименьшая глубина 20,1 метра, грунт – ил.

### Якорные стоянки на Внутреннем рейде удаленного морского терминала на мысе Путевой расположены в точках с координатами:

### 1) 60°33,14' северной широты и 028°38,24' восточной долготы;

### 2) 60°32,77' северной широты и 028°38,80' восточной долготы.

### Наименьшая глубина шесть метров, грунт – ил, песок.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

к Обязательным постановлениям

(п.17)

Сведения о внутренних рейдах морского порта

| № точки | Координаты |
| --- | --- |
|  | северная широта | восточная долгота |
| Внутренний рейд угольного терминала |
| 1 | 60°36,90' | 028°34,00' |
| 2 | 60°36,60' | 028°33,30' |
| 3 | 60°36,66' | 028°33,19' |
| 4 | 60°36,72' | 028°33,12' |
| 5 | 60°36,80' | 028°33,00' |
| 6 | 60°36,90' | 028°33,20' |
| 7 | 60°37,30' | 028°33,30' |
| 8 | 60°37,30' | 028°33,70' |
| далее от точки № 8 по береговой линии до точки № 1 |
| Внутренний рейд нефтеналивного терминала распределительно-перевалочного комплекса нефтепродуктов |
| 1 | 60°35,45' | 028°33,63' |
| 2 | 60°35,35' | 028°33,23' |
| 3 | 60°35,22' | 028°29,67' |
| 4 | 60°35,54' | 028°29,77' |
| 5 | 60°35,72' | 028°32,13' |
| 6 | 60°35,73' | 028°32,91' |
| 7 | 60°35,64' | 028°33,04' |
| 8 | 60°35,64' | 028°33,63' |
| далее от точки № 8 по береговой линии до точки № 1 |
| Внутренний рейд удаленного морского терминала на мысе Путевой |
| 1 | 60°33,13' | 028°39,41' |
| 2 | 60°33,00' | 028°39,08' |
| 3 | 60°32,73' | 028°39,20' |
| 4 | 60°32,53' | 028°38,53' |
| 5 | 60°32,58' | 028°37,87' |
| 6 | 60°32,62' | 028°37,83' |
| 7 | 60°33,00' | 028°38,15' |
| 8 | 60°33,31' | 028°38,13' |
| 9 | 60°33,33' | 028°38,95' |
| 10 | 60°33,42' | 028°39,13' |
| 11 | 60°33,38' | 028°39,28' |
| далее от точки № 11 по береговой линии до точки № 1 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

к Обязательным постановлениям

(п.18)

Сведения о расписании передач радиоцентра Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности

| Время мировое/ время московское | Канал | Режим | Передача | Язык |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:33/03:33 | 16, 70 (1, 3, 26, 65) | Цифровой избирательный вызов (очень высокая частота) | Предупреждения | Русский/ английский |
| 03:33/07:33 | 16, 70 (1, 3, 26, 65) | Цифровой избирательный вызов (очень высокая частота) | Предупреждения, позиции ледоколов | Русский/ английский |
| 07:33/11:33 | 16, 70 (1, 3, 26, 65) | Цифровой избирательный вызов (очень высокая частота) | Прогноз погоды, предупреждения | Русский/ английский |
| 11:33/15:33 | 16, 70 (1, 3, 26, 65) | Цифровой избирательный вызов(очень высокая частота) | Ледовый бюллетень, предупреждения | Русский/ английский |
| 15:33/19:33 | 16, 70 (1, 3, 26, 65) | Цифровой избирательный вызов (очень высокая частота) | Прогноз погоды, предупреждения | Русский/ английский |
| 19:33/23:33 | 16, 70 (1, 3, 26, 65) | Цифровой избирательный вызов (очень высокая) частота | Предупреждения | Русский/ английский |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

к Обязательным постановлениям

(п.19)

Сведения о районах обязательной и необязательной лоцманской проводки судов

1. Район обязательной лоцманской проводки судов включает:

Район № 1 – акватория морского порта к востоку от меридиана 028°24,45' восточной долготы (меридиан светящего буя осевого Лоцманский).

Район № 2 – подходы к удаленному морскому терминалу на мысе Путевой в бухте Ключевская, ограниченные линией, соединяющей по порядку точки с координатами:

| № точки | Координаты |
| --- | --- |
|  | северной широты | восточной долготы |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 60°34,62' | 028°28,63' |
| 2 | 60°32,26' | 028°32,79' |
| 3 | 60°30,23' | 028°33,17' |
| 4 | 60°29,64' | 028°33,90' |
| 5 | 60°28,15' | 028°38,00' |
| 6 | 60°26,60' | 028°40,71' |
| 7 | 60°26,57' | 028°41,74' |
| 8 | 60°27,10' | 028°42,28' |
| 9 | 60°27,48' | 028°41,96' |
| 10 | 60°28,12' | 028°42,08' |
| 11 | 60°29,17' | 028°41,54' |
| 12 | 60°30,33' | 028°38,63' |
| 13 | 60°31,33' | 028°36,86' |
| 14 | 60°32,38' | 028°37,06' |
| 15 | 60°32,61' | 028°37,81' |
| 16 | 60°32,56' | 028°37,76' |
| 17 | 60°32,39' | 028°37,25' |
| 18 | 60°31,33' | 028°36,97' |
| 19 | 60°30,55' | 028°38,45' |
| 20 | 60°29,27' | 028°41,55' |
| 21 | 60°28,22' | 028°42,14' |
| 22 | 60°27,48' | 028°42,08' |
| 23 | 60°27,09' | 028°42,45' |
| 24 | 60°26,50' | 028°41,83' |
| 25 | 60°26,53' | 028°40,38' |
| 1 | 2 | 3 |
| 26 | 60°28,10' | 028°37,80' |
| 27 | 60°29,58' | 028°33,80' |
| 28 | 60°30,23' | 028°33,07' |
| 29 | 60°32,23' | 028°32,75' |
| 30 | 60°34,58' | 028°28,58' |

2. Район необязательной лоцманской проводки судов включает акваторию морского порта к западу от меридиана 028°24,45' восточной долготы (меридиан светящего буя осевого Лоцманский).

# Footnotes

) Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5557; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418, № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, № 52 (ч. 1), ст. 6427; 2010, № 19, ст. 2291, № 48, ст. 6246; 2011, № 1, ст. 3, № 13, ст. 1688, № 17,             ст.  2313, № 30 (ч. 1), ст. 4590, 4594; 2012, № 26, ст. 3446; 2013, № 27, ст. 3477, № 30 (ч. 1), ст. 4058.

) Собрание законодательства Российской Федерации, 1999,  № 18, ст. 2207; 2001, № 22, ст. 2125; 2003, № 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, № 15, ст. 1519, № 45, ст. 4377; 2005, № 52 (ч. 1), ст. 5581; 2006, № 50, ст. 5279; 2007, № 46, ст. 5557, № 50, ст. 6246; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418,  № 30 (ч. 2), ст. 3616, № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 30, № 29, ст. 3625; 2010, № 27, ст. 3425, № 48, ст. 6246; 2011, № 23, ст. 3253, № 25, ст. 3534, № 30 (ч. 1), ст. 4590, 4596, № 45, ст. 6335, № 48,       ст. 6728; 2012, № 18, ст. 2128, № 25, ст. 3268, № 31, ст. 4321; 2013, № 30 (ч. 1), ст. 4058; 2014, № 6, ст. 566, № 42,        ст. 5615.

) Приказ Минтранса России от 20 августа 2009 г. № 140 «Об утверждении Общих правил плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним» (зарегистрирован Минюстом России 24 сентября 2009 г., регистрационный № 14863) с изменениями, внесенными приказом Минтранса России от 22 марта 2010 г. № 69 (зарегистрирован Минюстом России 29 апреля 2010 г., регистрационный № 17054).

) Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 2, ст. 156; 2012, № 26, ст. 3512.

)  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2008 г. № 1724-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 49, ст. 5844).

( Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 января 1997 г. № 14-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 3, ст. 396; 2008, № 8, ст. 806; 2010, № 14, ст. 1680; 2011, № 41 (ч. 2), ст. 5798).

) Постановление Совета Министров СССР от 30 сентября 1983 г. № 947 «О присоединении СССР к Протоколу 1978 года к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 года» (Постановления Совета Министров СССР, 1983, сентябрь, с. 127).

( Категории ледовых усилений приведены в правилах классификации Российского морского регистра судоходства.