|  |  | УТВЕРЖДЕНЫ приказом Минтранса России от____________________№___ |
| --- | --- | --- |

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

в морском порту Певек

I. Общие положения

- Обязательные постановления в морском порту Певек (далее – Обязательные постановления) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), Федеральным законом от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ «Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации»), Общими правилами плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним) (далее – Общие правила).

- Настоящие Обязательные постановления содержат описание морского порта Певек (далее – морской порт); правила захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта; правила плавания судов в акватории морского порта; правила стоянки судов в морском порту и указания мест их стоянки; правила обеспечения экологической безопасности, соблюдения карантина в морском порту; правила пользования специальными средствами связи на территории и акватории морского порта; сведения о границах морского порта; сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов; сведения о периоде навигации; сведения о глубинах акватории морского порта; сведения о границах морских районов А1 и А2 Глобальной морской системы связи при бедствии (далее – ГМССБ) и для обеспечения безопасности сведения о передаче информации капитанами судов, находящихся в морском порту, при возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту; сведения о передаче навигационной и гидрометеорологической информации капитанам судов, находящихся в морском порту; иную предусмотренную нормативными правовыми актами Российской Федерации в области торгового мореплавания информацию.

- Настоящие Обязательные постановления подлежат исполнению судами независимо от их национальной и ведомственной принадлежности, а также физическими лицами и юридическими лицами, осуществляющими деятельность в морском порту.

- Плавание судов в морском порту и на подходах к нему, стоянка судов в акватории морского порта осуществляются в соответствии с Общими правилами и настоящими Обязательными постановлениями.

II. Описание морского порта

- Морской порт расположен на побережье Восточно-Сибирского моря у восточного берега Чаунской губы.

- Границы морского порта установлены распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2010г. № 1801-р ).

- Морской порт является замерзающим, ледокольная проводка в морском порту не осуществляется. В акватории морского порта в летние месяцы встречаются плавающие льдины при ветрах северных направлений.

- Навигация в морском порту осуществляется в период с июля по октябрь. В случае благоприятной ледовой обстановки период навигации может быть расширен.

- Информация о начале и окончании периода навигации доводится капитаном морского порта до сведения мореплавателей ежегодно.

- В акватории морского порта наблюдаются сгонно-нагонные колебания уровня моря достигающие при нагоне воды до 2 метров, при сгоне воды до 1.4 метра от среднего уровня. При скорости ветра 15м/сек., ветровое течение достигает скорости 1.5 уз.

- Морской порт не является местом убежища для судов в штормовую погоду в период навигации в морском порту. При сильных ветрах юго-восточного направления, суда стоящие на якоре, по согласованию с капитаном морского порта, переходят под прикрытие высокого берега мыса Певек и становятся на якорь.

- В морском порту осуществляются пассажирские и грузовые перевозки.

- Морской порт имеет грузовой постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации) .

- В морском порту осуществляются лоцманская проводка и буксирное обеспечение судов. Район обязательной лоцманской проводки включает в себя всю акваторию морского порта. В акватории морского порта работает буксир мощностью 1175 кВт.

- В морской порт разрешен заход судов и иных плавсредств с ядерными энергетическими установками и радиационными источниками).

- Морской порт входит в зону действия морских районов А1 и А2 ГМССБ.

- Сведения о районах якорных стоянок морского порта приведены в приложении № 1 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов приведены в главе Х настоящих Обязательных постановлений и в приложении № 2 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения о каналах связи очень высокой частоты, используемых в морском порту (далее – ОВЧ), приведены в главе VIII настоящих Обязательных постановлений и в приложении № 3 к настоящим Обязательным постановлениям.

III. Правила захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта

- Информация о заходе судна в морской порт и выходе судна из морского порта передается капитану морского порта по адресу в сети Интернет: www.portcall.marinet.ru.

- Оформление прихода судов в морской порт и выхода судов из морского порта осуществляется круглосуточно.

- Место приема/высадки лоцмана для судов, следующих по основному створу Певек находится в точке с координатами 69°44’28” северной широты и 170°26’18” восточной долготы.

- При подходе/выходе судна в морской порт с юго-запада, через пролив Средний по Чаунским створам место приема/высадки лоцмана находится в точке с координатами 69°39’04” северной широты 170°09’36”восточной долготы.

- Оформление капитаном морского порта приходов в морской порт и выходов из морского порта судов, совершающих плавание исключительно в акватории морского порта, а также выходящих за границы акватории морского порта, с возвращением в морской порт, при условии, что продолжительность разового пребывания судна за границами морского порта не превышает 72 часов (далее – суда местного плавания), не производится.

Разрешение на плавание таких судов в акватории морского порта и плавание за границами морского порта с возвращением в морской порт выдается капитаном морского порта на срок не более 90 дней. Срок действия указанного в настоящем абзаце разрешения не может превышать срок действия любого из судовых документов.

- Разрешение на плавание судна в акватории морского порта и плавание за границами морского порта с возвращением в морской порт выдается капитаном морского порта при условии соответствия судна, его экипажа, корпуса, машин, механизмов и устройств применимым требованиям в области безопасности мореплавания и защиты морской среды от загрязнения на основании документов, предусмотренных в приложениях № 1 и 2 к Общим правилам, и заявления капитана судна (судовладельца) либо морского агента, в котором указываются следующие сведения:

ИМО номер судна (если применимо);

название судна на русском и английском языках;

позывной сигнал судна;

номер судна подвижной морской службы;

наименование и ИМО номер (если применимо) судовладельца и оператора судна;

класс судна (наименование организации, уполномоченной на классификацию и освидетельствование судов, выдавшей классификационное свидетельство);

основные характеристики судна (тип судна, год постройки, валовая вместимость, дедвейт, длина наибольшая, ширина наибольшая, высота борта, осадка наибольшая, осадка носом, осадка кормой, район ГМССБ, разрешенный район плавания);

характер выполняемой судном работы; район плавания;

имеющиеся ограничения по району и сезону плавания судна;

сведения об охране судна;

информация о санитарно-эпидемиологической обстановке на борту судна;

информация о неисправности судовых грузовых устройств (механизмов) при наличии, а также о любых серьезных несоответствиях судна требованиям в области охраны человеческой жизни на море, безопасности мореплавания, защиты морской среды от загрязнения с судов, транспортной безопасности.

- Разрешение на плавание судна в акватории морского порта и плавание за границами морского порта с возвращением в морской порт выдается капитаном морского порта в письменном виде с указанием в нем сведений, приведенных в заявлении капитана судна (судовладельца) либо морского агента, а также ограничений по району и сезону плавания, установленных для судна и даты выдачи и срока действия разрешения.

IV. Правила плавания судов в акватории морского порта

- В морском порту действует разрешительный порядок движения и стоянки судов в соответствии с графиком движения и расстановки судов морском порту.

- График движения и расстановки судов в морском порту утверждается капитаном морского порта ежедневно на основании информации о заходе судна, передаваемой в соответствии с пунктом 20 настоящих Обязательных постановлений.

- Движение судов в акватории морского порта и проведение операций по постановке судов на якорь и снятию их с якоря осуществляется в соответствии с графиком расстановки и движения судов.

- Скорость движения судов в акватории морского порта допускается не более шести узлов.

- Движение судов в акватории морского порта разрешается при видимости не менее пяти кабельтовых.

- В акватории морского порта не допускается:

дрейф судна;

плавание с вытравленной якорь-цепью;

обгон судов.

- Швартовные операции судов и буксировка судов в акватории морского порта разрешаются при скорости ветра не более 15 метров в секунду.

- Буксировка судов с выведенными из эксплуатации винторулевым комплексом, судовой энергетической установкой (далее – СЭУ) или якорным устройством в акватории морского порта осуществляется при скорости ветра не более 10 метров в секунду.

- Буксировка судов в акватории морского порта разрешается способами «за кормой» – при длине буксирного троса не более 60 метров, «лагом» – не более одного буксируемого судна, «методом толкания» – не более двух буксируемых судов.

- От обязательной лоцманской проводки освобождаются:

маломерные суда;

прогулочные суда;

спортивные парусные суда;

суда валовой вместимостью менее 1000;

ледоколы;

суда, осуществляющие операции по обслуживанию и снабжению судов, находящихся в акватории морского порта и на подходах к нему и объектов инфраструктуры морского порта (далее – суда портового флота).

- Маломерным судам не допускается:

плавание в акватории морского порта при скорости ветра более 12 метров в секунду;

плавание вблизи якорных стоянок морского порта при стоянке судов на якоре;

плавание в акватории морского порта без радиосвязи с капитаном морского порта;

маневрирование в непосредственной близости от осуществляющих движение судов, работающих дноуглубительных судов и плавучих кранов;

подход к причалам морского порта без разрешения капитана порта.

V. Описание зоны действия систем управления движением судов и правила плавания судов в этих зонах

- Зоной действия системы управления движением судов (далее – СУДС) являются районы обязательной лоцманской проводки.

- Функции СУДС выполняются службой капитана морского порта с использованием технических средств автоматической идентификационной системы (далее – АИС) и радиостанции очень высокой частоты (далее – ОВЧ).

- Движение судов в зоне действия СУДС регулируется должностным лицом службы капитана морского порта.

- Суда следующие в морской порт, устанавливают связь с капитаном морского порта на 16 канале связи ОВЧ, позывной «Певек-Радио 5» и запрашивают разрешение на вход в акваторию морского порта.

- Связь СУДС с судами в морском порту и на подходах к нему осуществляется 16 канале связи ОВЧ, позывной «Певек-Радио 5».

- Суда, следующие из морского порта, сообщают время выхода из зоны СУДС на 16 канале связи ОВЧ, позывной «Певек-Радио 5».

VI. Правила стоянки судов в морском порту и указание мест их стоянки

- Стоянка судов в морском порту осуществляется на якорных местах, сведения о которых приведены в приложении № 1 к настоящим Обязательным постановлениям и у причалов морского порта, сведения о которых приведены в приложении № 2 к настоящим Обязательным постановлениям.

- При стоянке в морском порту, танкера у причала нефтебазы, для осуществления слива – налива нефтепродуктов, на баке и корме танкера должны быть закреплены и приспущены до воды стальные тросы с заплетенными огонами, судно должно быть обоновано.

- Операции по постановке судов на якорь и снятию их с якоря, швартовные операции судов осуществляются с разрешения капитана морского порта.

- Швартовку судна к причалу осуществляют швартовщики из расчета:

для судна валовой вместимостью до 300 – 1 швартовщик;

для судна валовой вместимостью от 301 до 1500 – 2 швартовщика;

для судна валовой вместимостью от 1501 до 2500 – 3 швартовщика;

для судна валовой вместимостью от 2501 до 5000 – 4 швартовщика;

для судна валовой вместимостью от 5001 до 10000 – 6 швартовщиков;

для судна валовой вместимостью от 10001 до 20000 – 8 швартовщиков;

для судна валовой вместимостью свыше 20000 – 10 швартовщиков,

а также руководитель швартовщиков, обеспеченный радиосвязью с лоцманом и капитаном судна.

- При получении прогноза об усилении скорости ветра до 15 метров в секунду и более в морском порту объявляется штормовое предупреждение.

- Плавсредства у борта судов, стоящих на якоре, при получении штормового предупреждения должны быть убраны от борта.

- На судах стоящих у причалов, при получении штормового предупреждения должно быть заведено дополнительно необходимое количество швартовых тросов, достаточное для обеспечения безопасной стоянки судов.

- Суда, стоящие у причалов вторым корпусом, должны быть отшвартованы к причалу или отойти на рейд морского порта.

- При увеличении скорости ветра свыше 20 метров в секунду суда, стоящие у причалов морского порта, суда должны быть готовы к отходу от причалов на якорные стоянки в соответствии с указаниями капитана морского порта.

- Швартовные операции судов и производство погрузо-разгрузочных работ в морском порту при скорости ветра 17 метров в секунду и более не допускаются.

- Швартовные операции, валовой вместимостью более 1000 осуществляются с обязательным буксирным обеспечением.

- Перешвартовки и перетяжки в морском порту судов с выведенными из эксплуатации судовой энергетической установкой и/или винто-рулевой группой и/или якорным устройством не допускаются.

- Выполнение водолазных работ на акватории морского порта осуществляется при:

скорости ветра не более 10 метров в секунду;

волнения моря не более двух баллов;

глубине под килем осматриваемого судна не менее одного метра;

прекращении на судне грузовых операций.

- Не допускается постановка к борту судна любых плавучих средств до окончания его швартовки.

- Постановка судов на якорь осуществляется таким образом, чтобы корпус судна не выходил за пределы якорной стоянки.

VII. Правила обеспечения экологической безопасности, соблюдения карантина в морском порту

- В морском порту, прием с судов сточных и нефтесодержащих вод, всех категорий мусора и пищевых отходов не осуществляется. Суда, заходящие в морской порт, должны иметь достаточные емкости для хранения судовых отходов в период нахождения в морском порту, обеспечивающие хранение судовых отходов до места их сдачи в другом морском порту, имеющем приемные сооружения для приема судовых отходов.

- Сброс балласта в морском порту запрещен.

- Судно, на котором выявлен больной с симптомами, предполагающими наличие особо опасной инфекции, вместе с экипажем, пассажирами и грузом встает для проведения противоэпидемиологических мероприятий на карантинную якорную стоянку в район № 5, сведения о котором приведены в приложении № 1 к настоящим Обязательным постановлениям.

- При проведении операций по сливу-наливу нефтепродуктов, а также бункеровочных операций, вокруг судов участвующих в операции устанавливается боновое ограждение.

- В условиях льдообразования или нахождения дрейфующего льда на акватории морского порта в период грузовой операции, возможность использования бонового заграждения определяется из фактической ледовой и метеорологической обстановки.

VIII. Правила пользования специальными средствами связи на территории и акватории морского порта

- Все суда, находящиеся в акватории морского порта и у причалов морского порта, обязаны нести постоянную радиовахту на 16 канале связи ОВЧ.

- Информация о дополнительных средствах связи для передачи информации, включая номера телефонов, объявляется капитаном морского порта.

- Ведение переговоров не связанных с обеспечением безопасности мореплавания на 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 16 каналах связи ОВЧ в морском порту не допускается.

- При проведении швартовных операций связь между судами и буксирами осуществляется на 6 канале связи ОВЧ.

IX. С ведения о границах морских районов А1 и А2 Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности

- Акватория морского порта находиться в зоне действия морских районов А1 и А2 ГМССБ, информационно связанных с морским спасательным координационным центром Диксон (далее МСКЦ Диксон).

- В морском порту расположен морской спасательный подцентр (МСПЦ Певек).

- Морской район А1 ГМССБ распространяется на акваторию морского порта, также до 20 морских миль за ее пределами.

- Рабочая зона морского района А2 ГМССБ покрывает акваторию Восточно-Сибирского моря радиусом 150 морских миль.

X. Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов и о глубинах акватории морского порта

- Морской порт принимает суда длиной до 180 метров и осадкой до 9 метров. К причалу нефтебазы принимаются суда с осадкой до 10 метров.

- .В акваторию морского порта допускается заход и стоянка на якоре судов с осадкой до 13 метров.

- Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов приведены в приложении № 2 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения о фактических глубинах акватории морского порта и у причалов морского порта, а также проходные осадки судов доводятся капитаном морского порта до сведения мореплавателей ежегодно, а также при их изменении.

XI. Сведения о переработке опасных грузов

- В морском порту осуществляется переработка опасных грузов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 классов опасности Международной морской организации.

- Погрузка или выгрузка нефтепродуктов разрешается на причале нефтебазы при скорости ветра не более 15 метров в секунду.

- При производстве грузовых операций с грузами взрывчатых веществ «ВВ» и средств взрывания «СВ» стоянка и обработка других судов в радиусе менее 200 метров от места выгрузки (погрузки) опасных грузов запрещена.

- Судно с опасным грузом на борту, стоящее у причала морского порта, должно держать главный двигатель в постоянной готовности для обеспечения немедленного отхода судна от причала.

XII. Сведения о передаче информации капитанами судов, находящихся в морском порту, при возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту

- При возникновении угрозы акта незаконного вмешательства в морском порту капитан судна либо лицо командного состава, ответственное за охрану судна, незамедлительно информируют об этом должностное лицо портового средства, ответственное за охрану, а также капитана морского порта.

- Капитану морского порта предоставляется информация об уровне охраны портовых средств и об уровне охраны судов, находящихся в морском порту, а также о любых изменениях в их уровнях охраны.

- Оповещения о возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту и об изменении уровня охраны судна, а также                подтверждение получения указанных оповещений осуществляется незамедлительно                            с момента возникновения указанных в оповещениях обстоятельств                                                на каналах связи ОВЧ.

- Обо всех происшествиях, связанных с обнаружением подозрительных предметов или взрывных устройств, о признаках подготовки и проведении актов незаконного вмешательства, фактах незаконного проникновения на суда, при получении какой-либо информации о подготовке террористических актов, а также обо всех нарушениях установленного порядка или подозрительных лицах в морском порту капитаны судов, находящихся в морском порту, незамедлительно информируют капитана морского порта, должностное лицо портового средства, ответственное за охрану, на рабочих каналах связи ОВЧ, а также дополнительными средствами связи, которые доводятся до сведения заинтересованных лиц капитаном морского порта.

XIII. Сведения о передаче навигационной и гидрометеорологической информации капитанам судов, находящихся в морском порту

- Передача навигационной и гидрометеорологической информации судам, находящимся в морском порту, осуществляется на 16 канале связи ОВЧ.

- Штормовые предупреждения и особо важные сообщения доводятся до сведения мореплавателей незамедлительно. Суда подтверждают получение особо важных сообщений и штормовых предупреждений.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

# к Обязательным постановлениям

# (пп. 17, 44, 61)

Сведения о районах якорных стоянках морского порта

| Наименование и назначение якорных стоянок | Расположение | Глубина (метры) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Район якорной стоянки № 1 – для сухогрузных судов | Расположен южнее линии створов Роутан и ограничен прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами: 1. 69°42'45' северной широты и 170°15'8'' восточной долготы; 2. 69°42'7'' северной широты и 170°15'8'' восточной долготы; 3. 69°43'1''северной широты и 170°16'2'' восточной долготы; 4. 69°43'55'' северной широты и 170°20'0'' восточной долготы; 5. 69°43'0'' северной широты и 170°20'0'' восточной долготы. | 15-17 |
| Район якорной стоянки № 2 – для сухогрузных судов и ледоколов | Расположен севернее линии створов Роутан, ограничен меридианами 170°15’0'' восточной долготы и 170°18'0''восточной долготы, с севера ограничен параллелью 69°44'6'' северной широты; с юга ограничен прямой линией, проходящей через точки 69°43'5'' северной широты 170°15'0'' восточной долготы и 69°43'8'' северной широты и 170°18'0'' восточной долготы. | 15-17 |
| Район якорной стоянки № 3 – для сухогрузных судов с грузом «ВВ» и «СВ» и судов с ЯЭУ | Расположен севернее линии створов Роутан, ограничен прямыми линиями соединяющим по порядку точки с координатами: 1. 69°43'4'' северной широты и 170°11'4'' восточной долготы; 2. 69°43'4''северной широты и 170°14'0'' восточной долготы; 3. 69°44'7''северной широты и 170°14'0'' восточной долготы. | 20-30 |
| 1 | 2 | 3 |
| Район якорной стоянки № 4 – для судов груженных нефтепродуктами | Расположен севернее створов Роутан, ограничен меридианами 170°18'5'' восточной долготы и 170°21' восточной долготы, параллелью 69°45' северной широты и прямой, проходящей через точки 69°43'9'' северной широты и 170°18'5''восточной долготы и 69°44'1'' северной широты и 170°21'0'' восточной долготы. | 15-20 |
| Район якорной стоянки № 5 –карантинная стоянка судов | Ограничен меридианами 170°16'0'' восточной долготы и 170°18'0'' восточной долготы и параллелями 69°44'8'' северной широты и 69°45'3'' северной широты. | 15-17 |
| Район № 6 – запретный для постановки на якорь всех судов | Ограничен прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами: 69°42'45'' северной широты и 170°15'8'' восточной долготы; 69°42'7'' северной широты и 170°15'8'' восточной долготы; 69°43'1'' северной широты и 170°16'2''восточной долготы; 69°42'8'' северной широты и 170°13'0'' восточной долготы; 69°42'4'' северной широты и 170°13'0'' восточной долготы. |  |

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

# к Обязательным постановлениям

# (пп.18, 44, 74)

Сведения о технических возможностях морского порта                                    в части приема судов

| Наименование причала | Расположение причала | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
|  |  | длина причала (метры) | глубина у причала (метры) |
| Причал № 1 (Ограничен в эксплуатации) | 69˚42'19,7'' северной широты и 170˚14'55,1'' восточной долготы; 69˚42'19,3'' северной широты и 170˚15'09,8'' восточной долготы. | 186 | 9,3 |
| Причал № 2 | 69˚42'19,3'' северной широты и 170˚1509,8'' восточной долготы; 69˚42'19,1'' северной широты и 170˚15'26,7'' восточной долготы. | 180 | 9,3 |
| Причал № 3 | 69˚42'19,1'' северной широты и 170˚15'26,7'' восточной долготы; 69˚42'19,3'' северной широты и 170˚15'40,9'' восточной долготы. | 134 | 9.3 |
| Причал нефтебазы | 69˚40'45'' северной широты и 170˚12'50'' восточной долготы; 69˚40'48'' северной широты и 170˚12'54'' восточной долготы. | 104,3 | 10.3 |

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

# к Обязательным постановлениям

# (п. 19)

Сведения о каналах связи очень высокой частоты, используемых в морском порту

| Абонент | Каналы связи очень высокой частоты | Позывной |
| --- | --- | --- |
|  | дежурный | рабочий |  |
| Инспекция государственного портового контроля | 16 | 11 | «Певек-радио 5» |
| Диспетчерская – служба морского порта | 16 | 14 | «Певек-радио 2» |
| Лоцманская служба | 16 | 6 | «Певек – лоцман» |
| Диспетчер нефтебазы | 16 | По указанию диспетчера | «Певек – нефтебаза» |
| Погранпост | 16 | 12 | «Лебедь» |
| Поисково-спасательный подрайон МСПЦ Певек | 16 | 13 | «МСПЦ-Певек» |
| Дежурный буксир | 16 | 6 | «Николай-Таврат» |

# Footnotes

) Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5557; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418, № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, № 52 (ч. 1), ст. 6427; 2010, № 19, ст. 2291, № 48, ст. 6246; 2011, № 1, ст. 3, № 13, ст. 1688, № 17, ст. 2313, № 30 (ч. 1), ст. 4590, 4594; 2012, № 26, ст. 3446; 2013, № 27, ст. 3477, № 30 (ч. 1), ст. 4058.

) Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 18, ст. 2207; 2001, № 22, ст. 2125; 2003, № 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, № 15, ст. 1519, № 45, ст. 4377; 2005, № 52 (ч. 1), ст. 5581; 2006, № 50, ст. 5279; 2007, № 46, ст. 5557, № 50, ст. 6246; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418,  № 30 (ч. 2), ст. 3616, № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 30, № 29, ст. 3625; 2010, № 27, ст. 3425, № 48, ст. 6246; 2011, № 23, ст. 3253, № 25, ст. 3534, № 30 (ч. 1), ст. 4590, 4596, № 45, ст. 6335, № 48,  ст. 6728; 2012, № 18, ст. 2128, № 25, ст. 3268, № 31, ст. 4321; 2013, № 30 (ч. 1), ст. 4058, 2014, № 6, ст. 566, № 42,        ст. 5615.

) Приказ Минтранса России от 20 августа 2009 г. № 140 «Об утверждении Общих правил плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним» (зарегистрирован Минюстом России                  24 сентября 2009 г., регистрационный № 14863) с изменениями, внесенными приказом Минтранса России от 22 марта 2010 г. № 69 (зарегистрирован Минюстом России 29 апреля 2010 г., регистрационный № 17054).

) Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 43, ст. 5562.

) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7.08.2013 № 1389-р «Об открытии морского порта Певек (Чукотский автономный округ) для захода иностранных судов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 32, ст. 4362).

) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 января 1997 г. № 14-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 3, ст. 396; 2008, № 8, ст. 806; 2010, № 14, ст. 1680; 2011, № 41 (ч. 2), ст. 5798).