# УТВЕРЖДЕНЫ

приказом  Минтранса России

от _______________ № ____

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

в морском порту Новороссийск

- Общие положения

- Обязательные постановления в морском порту Новороссийск (далее – Обязательные постановления) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), Федеральным законом от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ «Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации») (далее – КТМ), Общими правилами плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним) (далее – Общие правила).

- Настоящие Обязательные постановления содержат описание морского порта Новороссийск (далее – морской порт); правила захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта; правила плавания судов в акватории морского порта; описание зоны действия систем управления движением судов и правил плавания судов в этой зоне; правила стоянки судов в морском порту и указания мест их стоянки; правила обеспечения экологической безопасности, соблюдения карантина в морском порту; правила пользования специальными средствами связи на территории и акватории морского порта; сведения о границах морского порта; сведения о границах морского района А 1 Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности; сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов; сведения о периоде навигации; сведения о районах обязательной лоцманской проводки судов; сведения о глубинах акватории морского порта; сведения о переработке опасных грузов; сведения о передаче информации капитанами судов, находящихся в морском порту, при возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту; сведения о передаче навигационной и гидрометеорологической информации капитанам судов, находящихся в морском порту; иную предусмотренную нормативными правовыми актами Российской Федерации в области торгового мореплавания информацию.

- Настоящие Обязательные постановления подлежат исполнению судами независимо от их национальной и ведомственной принадлежности, а также физическими лицами и юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющими деятельность в морском порту.

- Плавание судов в морском порту и на подходах к нему, стоянка судов в акватории осуществляются в соответствии с Общими правилами и настоящими Обязательными постановлениями.

- Описание морского порта

- Морской порт расположен в северо-восточной части Чёрного моря. В границах акватории морского порта находятся Внутренняя гавань, гавань судоремонтного завода, гавань «Комбинат Стройкомплект» (далее – гавань КСК), юго-восточный грузовой район (далее – ЮВГР), нефтегавань «Шесхарис», гавань в поселке Алексино, гавань Морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума-Р (далее – Морской терминал КТК-Р).

Границы морского порта установлены распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.08.2009 г. № 1161-р).

- Морской порт имеет смежную акваторию с Новороссийской военно-морской базой Черноморского флота Российской Федерации.

- Навигация в морском порту осуществляется круглогодично, морской порт осуществляет работу круглосуточно и имеет грузо-пассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации).

- Морской порт является незамерзающим.

- Условия плавания в морском порту характеризуются следующими гидрометеорологическими условиями:

с ноября по март бывает ураганный ветер северо-восточного направления, скорость которого может достигать 50 метров в секунду и выше;

при штормовых ветрах северных направлений и отрицательных температурах воздуха может происходить обледенение судов и гидротехнических сооружений;

скорость ветров южных направлений может достигать 30 – 35 метров в секунду, при этом высота волны в акватории морского порта может достигать семи метров, а во Внутренней гавани – трех метров, с июня по август в акватории морского порта наблюдаются смерчи.

- Морской порт входит в морской район А1 Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности (далее – ГМССБ).

- Морской порт имеет возможности для посадки и высадки пассажиров, осуществления операций с грузами, включая опасные грузы классов 2–6, 8–9 опасности Международной морской организации (далее – ИМО), пополнения запасов продовольствия, топлива, пресной воды, приема сточных и нефтесодержащих вод, всех категорий мусора, а также  проведения ремонта оборудования и водолазного осмотра судна.

- Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов приведены в главе X настоящих Обязательных постановлений и в приложении № 1 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения о фарватерах морского порта приведены в приложении № 2 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения о районах обязательной лоцманской проводки судов в морском порту приведены в приложении № 3 к настоящим Обязательным постановлениям.

- В морском порту осуществляется буксирное обеспечение судов.

Сведения о минимальном количестве и мощности буксиров для швартовных операций судов в морском порту приведены в приложении № 4 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения о Морском терминале КТК-Р морского порта приведены в приложении № 5 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения о предельных значениях гидрометеофакторов, ограничивающих возможность подхода к причалам нефтегавани «Шесхарис», приведены в приложении № 6 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения о районах морского порта приведены в приложении № 7 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения о якорных стоянках морского порта приведены в приложении № 8 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения о рыбопромысловых участках акватории морского порта приведены в приложении № 9 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения о каналах связи очень высокой частоты (далее – ОВЧ), используемых в морском порту, приведены в приложении № 10 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Правила захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта

- Информация о заходе судна в морской порт и выходе судна из морского порта передается капитану морского порта по адресу в сети Интернет www.portcall.marinet.ru.

- Оформление прихода судов в морской порт и выхода судов из морского порта осуществляется круглосуточно.

- Правила плавания судов в акватории морского порта

- В морском порту действует разрешительный порядок движения и стоянки судов в соответствии с графиком расстановки и движения судов в морском порту, за исключением маломерных судов, используемых в некоммерческих целях. График расстановки и движения судов в морском порту утверждается капитаном морского порта ежедневно на основании информации о заходе судна, передаваемой в соответствии с пунктом 22 настоящих Обязательных постановлений, размещается по адресу в сети Интернет www.ampnovo.ru, и действует с 15.00 по местному времени в течение 24 часов.

- Движение судов в акватории морского порта и проведение операций по постановке судов на якорь и снятию их с якоря регулируется в соответствии с суточным графиком службой управления движением судов (далее – СУДС). До начала движения судно должно запросить разрешение СУДС на начало движения. О передаче на судно разрешения на начало движения СУДС сообщает капитану морского порта.

- В акватории морского порта маломерным судам, используемым в некоммерческих целях, без разрешения капитана морского порта не допускается:

осуществлять заход во Внутреннюю гавань;

подходить к причалам.

В районе № 670 между параллелями 44º 39,2′ северной широты и 44º39,7′  северной широты допускается транзитное плавание судов, указанных в абзаце первом настоящего пункта по разрешению на проход капитана морского порта.

Разрешение запрашивается средствами связи, сведения о которых приведены в главе VIII настоящих Обязательных постановлений, за одну морскую милю до подхода судна к району транзитного плавания с указанием названия судна или бортового номера. По окончании транзитного прохода судно информирует об этом капитана морского порта.

- В районе № 670 между параллелями 44º39,2′ северной широты и 44º39,7′  северной широты допускается транзитное плавание судов длинной не более 35 метров.

- Суда, подходящие к морскому порту или выходящие из него, следуют по рекомендованным путям и системе разделения движения судов.

- Вход судов в морской порт (включая высокоскоростные суда (далее – ВСС), следующие с юго-восточных направлений) осуществляется на участке рекомендованного пути № 83 от точки с координатами 44°32,4′ северной широты, 037°51,7′ восточной долготы по направлению 360° до точки поворота на линию Новороссийского створа с координатами 44°38,01′ северной широты, 037°51,7′ восточной долготы.

- Выход судов из морского порта осуществляется на участке рекомендованного пути № 84 от точки поворота с линии Новороссийского створа с координатами 44°39,01′ северной широты и 037°51,01′ восточной долготы по направлению 222° до точки поворота рекомендованного пути № 84 с координатами 44°32,7′ северной широты и 037°43,01′ восточной долготы.

- Вход в морской порт и выход из морского порта ВСС, следующих с западных направлений, осуществляется по рекомендованным путям № 74 и № 75 с направлением 58,6° – 238,6° между точками с координатами 44°35,0′ северной широты, 037°41,9′ восточной долготы и 44°39,0′ северной широты, 037°51,01′ восточной долготы.

- Плавание судов в районах № 113 и 133 запрещается.

- Судам, следующим по линии Пенайских или Кабардинских створов, в районе № 146 затонувшего судна с взрывчатыми веществами у мыса Пенай, не допускается проходить между буем с координатами: 44º40,55' северной широты и 037º52,9' восточной долготы, и берегом.

- Постановка на якорь, погружение водолазов и подводных аппаратов в районе № 671 не допускаются.

- На западном фарватере установлено двустороннее движение судов, которые должны следовать с правой по ходу стороны от оси фарватера.

На восточном фарватере установлено одностороннее движение судов, направление которого определяет СУДС в зависимости от интенсивности судоходства в акватории морского порта.

- Приём лоцмана на суда, следующие на вход в морской порт:

на якорные стоянки № 412, 413 и 414 – производится в точке с координатами  44º37,8′ северной широты и 037º52,01′ восточной долготы; высадка лоцмана с указанных судов производится на якорных стоянках № 412, 413 и 414;

к причалам – производится в точке с координатами  44º37,8′ северной широты и 037º52,01′ восточной долготы и на якорных стоянках № 412, 413 и 414; высадка лоцмана с указанных судов производится у причалов;

к выносным причальным устройствам (далее – ВПУ) Морского терминала КТК-Р – производится в точке с координатами 44º34,01′ северной широты и 037º38,5′ восточной долготы; высадка лоцмана с указанных судов производится у ВПУ Морского терминала КТК-Р.

- Приём лоцмана на суда, следующие на выход из морского порта, производится на якорных стоянках № 412, 413 и 414 либо у причалов; высадка лоцмана с указанных судов производится в точке с координатами 44º38,7′ северной широты и 037º50,2′ восточной долготы либо на якорных стоянках № 412, 413 и 414.

- Приём лоцмана на суда, отходящие от ВПУ Морского терминала КТК-Р, производится у ВПУ Морского терминала КТК-Р; высадка лоцмана с указанных судов производится в точке с координатами 44º34,01′ северной широты и 037º37,5′ восточной долготы.

- От лоцманской проводки судов в районах обязательной лоцманской проводки, за исключением Внутренней гавани, освобождаются:

маломерные суда;

спортивные парусные суда.

- В акватории морского порта ВСС должны находиться в водоизмещающем состоянии:

севернее параллели 44º42′00′′ северной широты;

при видимости менее одной морской мили;

в темное время суток.

- ВСС на подходах к зоне действия СУДС, а так же после отхода от причала, согласовывает с СУДС возможность и маршрут следования в неводоизмещающем состоянии.

- Суда, осуществляющие операции по обслуживанию и снабжению судов, находящихся на акватории морского порта, и (или) объектов инфраструктуры морского порта (далее – суда портового флота), а так же маломерные и спортивные парусные суда, имеющие разрешение на вход во Внутреннюю гавань, при прохождении участка акватории морского порта между Западным и Восточным молами следуют с правой стороны по ходу движения.

- Район № 649 является зоной безопасности нефтегавани Шесхарис, в которой допускается плавание:

танкеров, следующих на швартовку к причалам нефтегавани «Шесхарис» и причалу базы технического обслуживания флота – терминала (далее – БТОФ–терминал)  или отходящих от них;

судов, обслуживающих танкера, причалы в нефтегавани «Шесхарис» и причал БТОФ-терминала.

- Район № 670 является зоной безопасности Морского терминала КТК-Р, в которой допускается плавание:

танкеров, следующих на швартовку к ВПУ Морского терминала КТК-Р или отходящих от них;

судов, обслуживающих Морской терминал  КТК-Р.

- Проведение тренировок и соревнований на судах в акватории морского порта допускается по согласованию с капитаном морского порта, при отсутствии при этом помех судам  на ходу или стоящим на якоре.

- Плавание судов в акваториях рыбопромысловых участков осуществляется с особой осторожностью.

Суда, осуществляющие лов рыбы в акватории морского порта, не должны создавать помех другим судам.

- Описание зоны действия системы управления движением судов и правила плавания судов в этой зоне

- Зона действия СУДС включает в себя участок водной поверхности, ограниченный береговой линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

44°32,27′   северной широты  и 038°04,60′ восточной долготы;

44°30,45′   северной широты  и 038°01,92′ восточной долготы;

44°36,70′   северной широты  и 037°34′00” восточной долготы;

44°40,56′  северной широты  и 037°34,00′ восточной долготы.

- Проводка СУДС осуществляется в отношении судов:

следующих на вход в морской порт – от границ зоны действия СУДС, до прямой линии, соединяющей мыс Любви и светящий знак на оконечности причала № 1 нефтегавани «Шесхарис»;

следующих на выход из морского порта –  от прямой линии, соединяющей мыс Любви и светящий знак на оконечности причала № 1 нефтегавани «Шесхарис», до границ зоны действия СУДС.

- Разрешение на движение при снятии с якоря или отходе от причала запрашивается судном у СУДС за 15 минут до начала движения. Если движение не начато в указанный срок, то полученное разрешение запрашивается повторно.

- При входе судна в морской порт или выходе судна из морского порта, а также при движении судна в акватории морского порта капитан судна сообщает СУДС сведения о:

пересечении границ морского порта;

прибытии лоцмана на борт судна либо об убытии лоцмана с борта судна;

прохождении входных буев с координатами 44º39,8′ северной широты и 037º50,55′ восточной долготы;

прохождении оконечностей Западного или Восточного молов;

прохождении траверза нефтегавани «Шесхарис» (для ВСС).

- При выходе из строя главных двигателей, рулевого устройства или технических средств судовождения, влияющих на безопасность мореплавания, а также при потере связи с СУДС, капитан судна немедленно извещает об этом СУДС любыми возможными средствами и действует в соответствии с указаниями СУДС.

- Правила стоянки судов в морском порту и указание мест их стоянки

- Стоянка судов в акватории морского порта осуществляется на якорных стоянках № 408, 410, 412, 413, 414, 415 и 416 и у причалов морского порта.

- Постановка судна на якорь производится при получении судном от СУДС сведений о месте якорной стоянки либо координатах места отдачи якоря в соответствии с указаниями СУДС.

- В районах № 647, 648, 649, 666, 670 не допускаются постановка на якорь, лов рыбы придонными орудиями лова, подводные и дноуглубительные работы, взрывные работы и плавание с вытравленной якорь-цепью.

- Плавание судов в районе № 925 должно осуществляться с особой осторожностью.

- Во Внутренней гавани постановка судов на якорь допускается только с буксирным обеспечением в случаях сложных гидрометеорологических условий в морском порту или при аварийных ситуациях с судами.

- Швартовные операции в морском порту для всех судов валовой вместимостью 200 и более, за исключением судов портового флота, выполняются с обязательным буксирным обеспечением.

Количество и мощность буксиров для проведения швартовных операций судов определяется с учетом сведений о минимальном количестве и мощности буксиров для швартовных операций судов, которые приведены в приложении № 4 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Для швартовки судна к причалам оператор причала выделяет руководителя швартовщиков, обеспеченного радиосвязью с лоцманом или капитаном судна, а также швартовщиков, количество которых зависит от валовой вместимости судна, из расчета:

для судна валовой вместимостью 300 – 1 швартовщик;

для судна валовой вместимостью от 301 до 1 500 – 2 швартовщика;

для судна валовой вместимостью от 1501 до 2500 – 3 швартовщика;

для судна валовой вместимостью от 2501 до 5000 – 4 швартовщика;

для судна валовой вместимостью от 5001 до 10000 – 6 швартовщиков;

для судна валовой вместимостью от 10001 до 20000 – 8 швартовщиков;

для судна валовой вместимостью свыше 20000 – 10 швартовщиков.

Для швартовки судов к причалам нефтегавани Шесхарис оператор причала выделяет 6 швартовщиков независимо от валовой вместимости судна.

- Одновременное проведение швартовных операций судов длиной свыше 80 метров на смежных причалах не допускается.

- Швартовка судов типа Ро-Ро кормой к причалам с отдачей носовых якорей допускается:

к причалу гавани КСК № 2 – в светлое время суток при скорости ветра не более 10 метров в секунду, высоте волны не более 0,5 метра; в темное время суток при скорости ветра не более 7 метров в секунду, высоте волны не более 0,5 метра;

к причалу гавани судоремонтного завода № 9 а – в светлое время суток при скорости ветра не более 12 метров в секунду, высоте волны не более 0,5 метра; в темное время суток при скорости ветра не более 7 метров в секунду, высоте волны не более 0,5 метра;

к причалам Внутренней гавани № 4, 9 и 17 – при скорости ветров южных направлений не более 12 метров в секунду и высоте волны не более 0,5 метра; при скорости ветров северных направлений не более 14 метров в секунду и высоте волны не более 0,5 метра.

- Швартовка судов-контейнеровозов длиной свыше 250 метров ко всем причалам осуществляется в светлое время суток при скорости ветра не более 12 метров в секунду.

Отшвартовка судов-контейнеровозов длиной свыше 250 метров от всех причалов осуществляется в светлое время суток, за исключением причалов Внутренней гавани № 18-19, отшвартовка от которых осуществляется круглосуточно.

- Швартовка судов к причалам Внутренней гавани № 4, 9, 14 и 17, причалу гавани судоремонтного завода № 9а, причалам гавани КСК № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 40, 41 при ветрах юго-восточного, южного, юго-западного направлений скоростью 12 метров в секунду и более, либо при высоте волны свыше одного метра, не допускается.

Швартовка судов к причалу БТОФ–терминала при ветрах юго-восточного, южного, юго-западного направлений скоростью 12 метров в секунду и более, а при ветрах иных направлений скоростью 14 метров в секунду, либо при высоте волны свыше 1  метра,  не допускается.

- Швартовные операции судов к причалу № 1 нефтегавани «Шесхарис» производятся при соблюдении следующих условий:

подход судна к причалу осуществляется генеральным курсом 20 градусов с последующей остановкой поступательного движения на траверзе технологической площадки на расстоянии от нее 150-199 метров при отжимном ветре и 200-250 метров при прижимном ветре;

дальнейшее сближение судна с причалом осуществляется с помощью буксиров, параллельно причалу.

Швартовка к причалу № 1 нефтегавани «Шесхарис» судна, имеющего конструкции, выступающие за обводы его корпуса, не допускается.

- К причалам нефтегавани «Шесхарис» № 2, 3, 5 и 8 суда должны подходить курсом, параллельным причалу, с последующей остановкой судна и сближением с причалом с помощью буксиров.

- Постановка танкеров к причалам нефтегавани «Шесхарис» № 6 и 7 осуществляется носом в сторону моря с отдачей якоря, от  4 до 6 смычек якорь-цепи в воду. Использовать швартовные палы для разворота судна при швартовке не допускается.

- Швартовные тросы с танкеров на причалы нефтегавани «Шесхарис» заводятся с помощью катеров – завозчиков.

- На период нахождения танкера у причалов нефтегавани «Шесхарис» обеспечивается постоянное дежурство двух буксиров, которые осуществляют отвод судна от причала в экстренных случаях.

- В районе № 670 не допускается одновременное движение двух и более танкеров.

- Участок акватории морского порта радиусом 1000 метров от каждого ВПУ Морского терминала КТК-Р является зоной безопасности соответствующего ВПУ.

В зоне безопасности не допускается нахождение любых судов (за исключением буксира, обеспечивающего безопасную швартовку и стоянку танкера), если у ВПУ Морского терминала КТК-Р ошвартован танкер,  производящий погрузку нефти.

При входе судов в зону безопасности все грузовые операции на танкере, ошвартованном у ВПУ, должны быть прекращены.

- Швартовные операции к ВПУ Морского терминала КТК-Р производятся при высоте волны до 2,5 метров.

- Грузовые операции у ВПУ Морского терминала КТК-Р производятся при высоте волны до трех метров.

- После швартовки танкера к ВПУ Морского терминала КТК-Р, буксир, обеспечивающий швартовку танкера, остается с буксирным тросом, закрепленным за корму танкера.

- Танкер должен отойти от ВПУ Морского терминала КТК-Р в случаях:

высоты волны у ВПУ Морского терминала КТК-Р более четырех метров;

повреждения плавучих шлангов;

увеличения скорости ветра более 23 метров в секунду;

натяжения швартового троса 100 тонн силы и более.

- Грузовые операции у ВПУ Морского терминала КТК-Р не должны начинаться (или, если они начаты, должны быть остановлены) в следующих случаях:

во время грозы, при порывах ветра;

пожара на танкере или на любом другом судне в непосредственной близости от танкера;

разлива нефти на борту танкера или в акватории морского порта в районе морского терминала КТК-Р;

возникновения аварийной ситуации либо ситуации, представляющей потенциальную опасность для танкера, Морского терминала или окружающей среды.

- Аварийный отвод танкера от ВПУ Морского терминала КТК-Р может быть произведен:

по указанию капитана морского порта;

по инициативе капитана танкера с уведомлением оператора морского терминала КТК-Р и капитана морского порта;

по инициативе оператора морского терминала  КТК-Р с уведомлением капитана морского порта.

- При стоянке танкера у ВПУ Морского терминала КТК-Р не допускается ремонт и техническое обслуживание судовых систем и устройств танкера.

- После отхода танкера от ВПУ Морского терминала КТК-Р танкер должен незамедлительно выйти из района № 670.

- Судам, стоящим у причалов, разрешается кратковременное проворачивание винтов на минимальных оборотах для проверки главных двигателей перед отходом судна от причала.

Перетяжка судна вдоль причала без буксирного обеспечения и лоцмана на борту судна разрешается однократно на расстояние не более длины одного корпуса при скорости ветра не более 10 метров в секунду. При выполнении перетяжки не допускается отдача всех швартовых концов, при этом главные двигатели должны быть готовы к работе.

- Ремонт главных двигателей, рулевого и якорного устройств судов у причалов Внутренней гавани № 4, 9, 14 и 17; причалов гавани судоремонтного завода  № 1 и 9а; причала ЮВГР № 39;  причалов гавани КСК № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 40 и 41; причала БТОФ-терминала, не допускается.

- Бункеровочные операции в морском порту могут осуществляться:

в нефтегавани «Шесхарис» и на причалах № 26 и 27 (причалах 5-ой пристани) с использованием береговых бункеровочных магистралей;

с судов-бункеровщиков у причалов;

на якорной стоянке № 416.

Во Внутренней гавани и на якорных стоянках № 412 и 414 допускаются бункеровочные операции при аварийных ситуациях с судами.

- Бункеровка судов не допускается:

при погрузке на судно аммиачно-нитратных удобрений;

при погрузке на судно грузов классов 2, 3 и 5 опасности ИМО, если топливоприемник расположен ближе 10 метров от зоны грузовых работ;

при наличии на судне палубного лесного груза;

при проведении огневых работ в радиусе менее 100 метров от места осуществления бункеровки;

у ВПУ Морского терминала КТК-Р.

- Суда с опасными грузами на борту, стоящие у причалов должны быть готовы к незамедлительному отходу от них.

- Суда с выведенными из эксплуатации главными двигателями, рулевым или якорным устройствами, а также несамоходные суда буксируются и переставляются в морском порту при скорости ветра не более 14 метров в секунду.

- Швартовка и движение судов в морском порту при скорости ветра свыше 17 метров в секунду не допускаются, за исключением случаев:

швартовки к ВПУ КТК-Р;

наличия на борту судна больного;

возникновения аварийной ситуации на борту судна либо на причале, у которого ошвартовано судно;

возникновения ситуаций на судне либо на причале, у которого ошвартовано судно, связанных с угрозой жизни или здоровью человека, повреждения и (или) уничтожения имущества;

когда стоянка судна у причала либо на якорной стоянке не является безопасной.

Швартовка к ВПУ КТК-Р допускаются при скорости ветра до 20 метров в секунду.

- При получении судном штормового прогноза, в случае если место якорной стоянки судна в акватории морского порта является небезопасным, судно должно в соответствии с рекомендациями СУДС по указанию капитана морского порта выйти из морского порта.

- При получении штормового предупреждения об усилении ветров северо-восточного направления суда, стоящие у причалов Внутренней гавани № 4, 5, 6, 6а, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 23, 24, 25 А, 27, 29, 30, 31 и 32/5; причалов гавани судоремонтного завода № 4 и 9а; причала № 39 ЮВГР; причалов гавани КСК № 1, 2, 3 и 4, должны завести дополнительные швартовые концы.

При получении штормового предупреждения об усилении ветров северо-восточного направления более 30 метров в секунду суда, стоящие у причалов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, должны заблаговременно предпринять действия по отходу от причалов на якорные стоянки либо покинуть морской порт.

- При получении прогноза об усилении ветров северо-восточных направлений свыше скорости ветра более 20 метров  в секунду суда-контейнеровозы длиной от 220 до 245 метров должны заблаговременно предпринять действия по отходу от причалов на якорные стоянки либо покинуть морской порт.

При получении прогноза об усилении ветров северо-восточных направлений свыше ветра  более 18 метров в секунду суда длиной от 245 до 270 метров должны заблаговременно предпринять действия по отходу от причалов на якорные стоянки либо покинуть морской порт.

- Суда типа Ро-Ро, стоящие у причалов гавани КСК № 2 и гавани судоремонтного завода №  9а кормой к причалам с отдачей носовых якорей, должны заблаговременно предпринять действия по отходу от указанных причалов на якорные стоянки либо покинуть морской порт при получении штормового предупреждения либо фактическом ухудшении погоды или прогнозе ветров:

северо-восточного направления свыше 17 метров в секунду;

юго-восточного и  северо-западного направлений свыше 15 метров в секунду;

южного и юго-западного направлений свыше 12 метров в секунду для причала гавани КСК № 2, и свыше 15 метров в секунду для причала гавани судоремонтного завода № 9а.

- Суда типа Ро-Ро, стоящие у причалов Внутренней гавани № 4, 9 и 17 кормой к причалам с отдачей носовых якорей, должны заблаговременно предпринять действия по отходу от указанных причалов на якорные стоянки либо покинуть морской порт при фактическом ухудшении погоды либо получении штормового предупреждения или прогнозе ветров:

восточного и северо-западного направлений свыше 15 метров в секунду, северо-восточного направления свыше 17 метров в секунду для причала № 4;

северо-восточного, восточного и западного направлений свыше 15 метров в секунду, северного и северо-западного направлений свыше 17 метров в секунду для причалов Внутренней гавани № 9 и 17.

- При получении штормового предупреждения либо прогнозе или фактическом увеличении скорости ветров южных направлений свыше 14 метров в секунду суда, стоящие у причалов Внутренней гавани № 4, 9, 14 и 17, причалов гавани судоремонтного завода № 1, 9а, причалов гавани КСК № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 40 и 41, причала БТОФ-Терминал; суда длиной менее 100 метров, стоящие у причалов Внутренней гавани № 10, 11, 12, 13, должны быть готовы к незамедлительному отходу от причалов на якорные стоянки или покинуть морской порт в соответствии с указаниями капитана морского  порта.

- При получении штормового предупреждения, фактическом увеличении высоты волны более одного метра или в случаях, когда стоянка судна становится небезопасной суда длиной менее 90 метров, стоящие у причалов гавани КСК № 1, 2, 40, 41, причала БТОФ-Терминал, должны отойти на якорные стоянки либо покинуть морской порт.

- При получении штормового предупреждения или фактическом увеличении скорости ветра северо-восточного направления свыше 14 метров в секунду суда, ошвартованные у причалов нефтегавани «Шесхарис» № 1 и 6 должны быть готовы к незамедлительному отходу от причалов на якорную стоянку № 416 либо покинуть морской порт в соответствии с указаниями капитана морского порта.

При получении штормового предупреждения или фактическом увеличении скорости ветра южного направления свыше 14 метров в секунду суда, стоящие у причалов нефтегавани «Шесхарис» № 1, 4, 5, 6, 7 и 8 должны быть готовы к незамедлительному отходу от причалов на якорные стоянки либо покинуть морской порт в соответствии с указаниями капитана морского порта.

- При получении штормового предупреждения или фактическом увеличении скорости ветра северо-восточного направления свыше 17 метров в секунду и угрозе обледенения, суда, стоящие у причалов гавани поселка Алексино, должны незамедлительно выйти из гавани Алексино.

- Суда, стоящие на якорной стоянке № 414, с получением штормового предупреждения об усилении ветров южных направлений обязаны сняться с якоря и отойти на якорные стоянки № 412, 415 и 416 либо покинуть морской порт в соответствии с указаниями капитана  морского порта.

- Суда, стоящие на якорной стоянке № 412, с получением штормового предупреждения об усилении ветра северо-восточного направления обязаны сняться с якоря и отойти на якорные стоянки № 408, 410, 414, 415 и 416 либо покинуть морской порт в соответствии с указаниями капитана  морского порта.

- При наступлении штормовых погодных условий, которые могут повлечь за собой возникновение аварийных ситуаций с судами, и представляют угрозу жизни и здоровью людей, безопасности мореплавания и окружающей среде, по указанию капитана морского порта суда могут быть поставлены к свободным безопасным причалам до прекращения действия вышеуказанных условий.

- Судно, поставленное на длительную стоянку, должно быть ошвартовано к причалу, у которого обеспечивается безопасная стоянка судна при любых погодных условиях так, чтобы оно не препятствовало движению судов и грузовым операциям в морском  порту.

- Выполнение водолазных работ в акватории морского порта осуществляется в соответствии со статьей 76 КТМ на основании заявления на проведение водолазного спуска и/или водолазных работ, которое подается капитану морского порта не позднее, чем за 24 часа до предполагаемого времени проведения работ и включает в себя наименование исполнителя работ, цель, дату, время и место  проведения водолазных работ.

- Правила обеспечения экологической безопасности, соблюдения карантина в морском порту

- Сбор сухого мусора и пищевых отходов с судов у причалов, осуществляется в контейнеры на причалах или на суда портового флота. Сухой мусор, подлежащий сдаче, должен быть сепарирован по категориям.

- Суда, находящиеся на якорных стоянках в морском порту обязаны сдавать сухой мусор и пищевые отходы не реже одного раза в течение 48 часов на специализированные суда.

- Сдача нефтесодержащих смесей, нефтяных остатков, сточных вод с судов на якорных стоянках, осуществляется на специализированные суда – сборщики льяльных вод.

Сдача нефтесодержащих смесей, нефтяных остатков, сточных вод с судов у причалов, осуществляется на сборщики льяльных вод или на автоцистерны.

- Перед заходом судна в морской порт и на весь период пребывания в морском порту все судовые клапаны, клинкеты и другие запорные устройства, через которые может быть произведен сброс нефтесодержащих вод и вредных веществ за борт, должны быть закрыты, обжаты и опломбированы.

- Сброс изолированного балласта в морском порту разрешается в том случае, если балласт был принят или заменен в Черном море на расстоянии не менее 200 морских миль от ближайшего берега и в местах с глубиной не менее 200 метров, о чем в судовом  журнале имеется запись.

На судах, имеющих танки для изолированного балласта, прием и слив балласта производится по трубопроводам, отделенным от иных трубопроводов и не используемым для перекачки нефтесодержащих и (или) сточных вод.

- Ограждение бонами танкеров, находящихся под грузовыми операциями с нефтепродуктами на причалах № 26, 26а и 27 Внутренней гавани, является обязательным на все время грузовых операций.

В связи с особыми гидрометеоусловиями в морском порту, а также технологическими особенностями морского терминала КТК-Р и нефтегавани «Шесхарис», ограждение бонами танкеров на все время грузовых операций у ВПУ Морского терминала КТК-Р и в нефтегавани «Шесхарис» не осуществляется.

Ограждение бонами танкеров, находящихся под грузовыми операциями у причалов нефтегавани «Шесхарис», осуществляется в случаях угрозы либо фактического разлива нефти или нефтепродуктов по схеме экстренной постановки бонов с эстакадных площадок буксирами, находящимися в нефтегавани «Шесхарис» в постоянной готовности.

Ограждение бонами танкеров, находящихся под грузовыми операциями у ВПУ Морского терминала КТК-Р, осуществляется в случаях угрозы либо фактического разлива нефти или нефтепродуктов экстренной постановкой мобильных нефтесборных ордеров буксирами постоянной готовности, находящимися на обеспечении грузовых операций непосредственно в акватории Морского терминала КТК-Р.

Ограждение бонами судов при проведении бункеровочных операций осуществляется с судна бункеровщика.

- Судно, на котором выявлен больной с симптомами, предполагающими наличие особо опасных инфекций, вместе с экипажем, пассажирами и грузом отводится для проведения противоэпидемиологических мероприятий к причалам Внутренней гавани № 10 и 29, гавани судоремонтного завода № 2, ЮВГР № 39, гавани КСК № 3, 4 и 40, нефтегавани «Шесхарис» № 1 и 2.

- Правила пользования специальными средствами связи на территории и акватории морского порта

- Ведение в морском порту радиопереговоров, связанных с обеспечением безопасности мореплавания, осуществляется на 9, 11, 14, 16, 68, 69 и 74 каналах  связи ОВЧ.

Ведение радиопереговоров, не относящихся к безопасности мореплавания и регулированию движения судов, на каналах, указанных в абзаце первом настоящего пункта, не допускается.

- В зоне действия СУДС связь СУДС с судами осуществляются на 16, 9, 11 и 68 каналах связи ОВЧ, позывной «Новотрафик–Контроль».

- Оперативная информация в морском порту распространяется на 9 дежурном канале связи ОВЧ.

- Суда на якорных стоянках морского порта должны нести постоянную радиовахту на 9 и 16 каналах связи ОВЧ, а суда стоящие у причалов должны нести постоянную радиовахту на 9 канале связи ОВЧ.

- Радиосвязь судна с береговыми абонентами телефонной сети осуществляется через систему автоматической радиотелефонной связи.

Номера телефонов, а также сведения о дополнительных средствах связи для передачи информации на территории и акватории морского порта, объявляются капитаном морского порта

- Основными каналами связи с морским спасательно-координационным центром Новороссийск (далее – МСКЦ Новороссийск) являются:

16 канал связи ОВЧ, позывной «СКЦ–Новороссийск»;

70 канал связи ОВЧ в режиме цифрового избирательного вызова  – для района А1 ГМССБ.

- Работа судовых радиолокационных станций в режиме высокочастотного излучения на судах, стоящих у причалов, не допускается.

- Сведения о границах морского района А1 Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности

- Морской порт входит в зону действия морского района А1 ГМССБ, информационно связанного с МСКЦ Новороссийск.

- Связь в морском районе А1 ГМССБ обеспечивается работой базовой станции Дооб-Новороссийск с радиусом действия 51 морская миля с центром в точке 44°35,9′ северной широты и 037°57,9′ восточной долготы.

- Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов и о глубинах акватории морского порта

- Технические возможности морского порта позволяют принимать суда для осуществления грузовых операций и пассажирских перевозок, а также для осуществления ремонтных работ на судах.

- Морской порт принимает суда с осадкой до 19 метров, за исключением Морского терминала КТК-Р, не имеющего ограничений по осадкам судов.

Во  Внутреннюю гавань допускается вход судов с осадкой не более 13,1 метра.

- Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов приведены в приложении № 1 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения о фактических глубинах акватории и у причалов, а также предельно допустимые осадки судов доводятся капитаном морского порта до сведения мореплавателей ежегодно и при их изменении.

- Сведения о переработке опасных грузов

- В морском порту осуществляется перевалка опасных грузов всех классов опасности ИМО, кроме классов 1 и 7 опасности ИМО.

- Постановка судов с опасными грузами и танкеров на якорь осуществляется на якорной стоянке № 416.

- Обработка опасных грузов навалом по классификации Международного морского кодекса по навалочным грузам) проводится на причалах Внутренней гавани  № 4, 5, 6, 15, 16, 19 и 20.

- Погрузка сырой нефти в морском порту осуществляется у причалов нефтегавани «Шесхарис» № 1, 2, 6 и 7, ВПУ КТК-1 и ВПУ КТК-2 Морского терминала КТК-Р.

- Погрузка нефтепродуктов осуществляется у причалов нефтегавани «Шесхарис» № 3, 4, 6, 7 и 8,  Внутренней гавани № 26, 26-а и  27.

- Обработка опасных грузов наливом по классификации Международного кодекса постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом) проводится на причалах Внутренней гавани № 3, 4, 21, 26 и 27.

- Сведения о передаче информации капитанами судов, находящихся в морском порту, при возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту

- При возникновении угрозы акта незаконного вмешательства в морском порту капитан судна либо лицо командного состава, ответственное  за охрану судна, незамедлительно информируют об этом должностное лицо портового средства, ответственное за охрану, а также капитана морского порта.

- Капитану морского порта предоставляется информация об уровне охраны портовых средств и об уровне охраны судов, находящихся в морском порту, а также о любых изменениях в их уровнях охраны.

- Оповещения о возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту и об изменении уровня охраны судна, а также подтверждение получения указанных оповещений, осуществляется незамедлительно с момента возникновения указанных в оповещениях обстоятельств на каналах связи ОВЧ.

- Обо всех происшествиях, связанных с обнаружением подозрительных предметов или взрывных устройств, о признаках подготовки и проведении актов незаконного вмешательства, фактах незаконного проникновения на суда, при получении какой-либо информации о подготовке террористических актов, а также обо всех нарушениях установленного порядка или подозрительных лицах в морском порту капитаны судов, находящихся в морском порту, незамедлительно информируют капитана морского порта, должностное лицо портового средства, ответственное за охрану, на рабочих каналах связи ОВЧ, а также дополнительными средствами связи, которые доводятся до сведения заинтересованных лиц капитаном морского порта.

- Сведения о передаче навигационной и гидрометеорологической информации капитанам судов, находящихся в морском порту

- Ежедневно в 6 часов 30 минут и 13 часов 30 минут СУДС передает на 9 канале связи ОВЧ прогноз погоды, навигационную и гидрометеорологическую информацию и сведения, касающиеся безопасности мореплавания и порядка в морском порту.

- СУДС передает штормовое предупреждение на 9 канале связи ОВЧ при получении штормового предупреждения от Новороссийского гидрометеобюро.

- В случае изменения навигационной, гидрометеорологической обстановки или факторов, влияющих на безопасность мореплавания и порядок в морском порту, СУДС извещает об этом капитанов судов, находящихся в морском порту, на 9 канале связи ОВЧ.

- Капитаны судов могут получить информацию, касающуюся безопасности мореплавания и порядка в морском порту, предусмотренную пунктами 129 – 131 настоящих Обязательных постановлений по их запросу.

- Информация, указанная в пунктах 129 – 131 настоящих Обязательных постановлений для судов, находящихся в районе № 670, дублируется на 25 канале связи ОВЧ.

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Обязательным постановлениям

(пп. 12, 117)

Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов

| Наименование причала | Местоположение причала | Технические характеристики причала |
| --- | --- | --- |
|  |  | длина, метры | глубина, метры |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| ВНУТРЕННЯЯ ГАВАНЬ |
| Причал № 1 Внутренней гавани | в 7 кабельтовых к северо-северо-востоку от маяка Новороссийского переднего | 171,3 уч.1– 67,9 уч.2–103,4 | 5,5 5,8 |
| Причал № 2 Внутренней гавани | непосредственно к юго-юго-востоку от Причала № 1 Внутренней гавани | 141,5 уч.1 – 27,5 уч.2–114 | 7,25 9,75 |
| Причал № 3 Внутренней гавани | непосредственно к юго-юго-востоку от Причала № 2 Внутренней гавани | 222,64 | 11,5 |
| Причал № 4 Внутренней гавани | непосредственно к западо-северо-западу от Причала № 3 Внутренней гавани | 155,2 | 11,5 |
| Причал № 5 Внутренней гавани | непосредственно к северо-востоку от Причала № 4 Внутренней гавани | 243,5 | 13 |
| Причал № 6 Внутренней гавани | непосредственно к северо-востоку от Причала № 5 Внутренней гавани | 160,7 уч.1 – 18,5 уч.2– 114 | 7,15 9,75 |
| Причал № 6А Внутренней гавани | непосредственно к северо-востоку от Причала № 6 Внутренней гавани | 68 уч.1 – 15 уч.2 – 53 | 3,4 5 |
| Причал № 7Б Внутренней гавани | в 0,9 кабельтовых к западо-северо-западу от Причала № 6а Внутренней гавани | 258,5 уч.1 – 25 уч.2 – 80,3 уч.3– 152,2 | 2,75 3,5 4,5 |
| Причал № 7А Внутренней гавани | непосредственно к юго-юго-востоку от Причала № 7б Внутренней гавани | 134 уч.1 – 27 уч.2 – 80 уч.3 – 27 | 6,15 4,5 2,75 |
| Причал № 7 Внутренней гавани | непосредственно к юго-юго востоку от Причала № 7а Внутренней гавани | 165 | 8,25 |
| Причал № 8 Внутренней гавани | непосредственно к юго-юго-востоку от Причала № 7 Внутренней гавани | 186,91 | 11,5 |
| Причал № 9 Внутренней гавани | непосредственно к западо-юго-западу от Причала № 8 Внутренней гавани | 240 | 11,5 |
| Причал № 10 Внутренней гавани | непосредственно к северо-северо-востоку от Причала № 9 Внутренней гавани | 182,8 | 11,5 |
| Причал № 11 Внутренней гавани | непосредственно к северо-северо-востоку от Причала № 10 Внутренней гавани | 198 | 11,5 |
| Причал № 12 Внутренней гавани | непосредственно к северо-северо-востоку от Причала № 11 Внутренней гавани | 180,8 | 10,5 |
| Причал № 13 Внутренней гавани | непосредственно к северо-северо-востоку от Причала № 12 Внутренней гавани | 15 | 8,25 |
| Причал № 14 Внутренней гавани | в 0,9 кабельтовых к западо-юго-западу от Причала № 13 Внутренней гавани | 167,9 | 8,25 |
| Причал № 15 Внутренней гавани 1 | непосредственно к юго-юго-востоку от Причала № 14 Внутренней гавани | 297 уч.1– 277 уч.2 – 20 | 9,75 8,25 |
| Причал № 16 Внутренней гавани | непосредственно к юго-юго-востоку от Причала № 15 | 178 | 11,5 |
| Причал № 17 Внутренней гавани | непосредственно к юго-западу от Причала № 16 Внутренней гавани | 239,5 | 11,5 |
| Причал № 18 Внутренней гавани | непосредственно к северо-западу от Причала № 17 Внутренней гавани | 182,5 | 11,5 |
| Причал № 19 Внутренней гавани | непосредственно к северо-западу от Причала № 18 Внутренней гавани | 181 | 11,5 |
| Причал № 20 Внутренней гавани | непосредственно к северо-западу от Причала № 19 Внутренней гавани | 153,4 | 9,75 |
| Причал «Порт» Внутренней гавани | в 0,4 кабельтовых к западо-северо-западу от Причала № 20 Внутренней гавани | 32,6 | 2,5 |
| Причал № 21 Внутренней гавани | в 1 кабельтовых к западо-юго-западу от Причала № 20 Внутренней гавани | 155 | 7,3 |
| Причал № 22 Внутренней гавани | непосредственно к юго-юго-востоку от Причала № 21 Внутренней гавани | 268,3 | 13,5 |
| Причал № 23 Внутренней гавани | в 0,3 кабельтовых к юго-западу от Причала № 22 Внутренней гавани | 258 | 13,4 |
| Причал № 24 Внутренней гавани | непосредственно к северо-северо-востоку от Причала № 23 Внутренней гавани | 144 | 8,15 |
| Причал «АСПТР» Внутренней гавани | в 0,9 кабельтовых к западо-северо-западу от Причала № 24 Внутренней гавани | 117,4 | 5 |
| Причал № 25 Внутренней гавани | в 1 кабельтовом к западо-юго-западу от Причала № 24 Внутренней гавани | 249,5 | 13,4 |
| Причал № 25 а Внутренней гавани | непосредственно к юго-востоку от причала № 25 Внутренней гавани | 249,5 | 13,4 |
| Причал № 26А Внутренней гавани | непосредственно к юго-западу от Причала № 25а Внутренней гавани | 160 | 5 |
| Причал № 26 Внутренней гавани | непосредственно к юго-востоку от Причала № 26а Внутренней гавани | 270 | 13,2 |
| Причал № 27 Внутренней гавани | в 0,2 кабельтовых к юго-западу от Причала № 26 Внутренней гавани | 270 | 12,2 |
| Причал № 28А Внутренней гавани | в 0,9 кабельтовых к западо-юго-западу от Причала № 27 Внутренней гавани | 100,8 | 8,15 |
| Причал № 28 Внутренней гавани | непосредственно к юго-востоку от Причала № 28а Внутренней гавани | 162 | 9,65 |
| Причал № 29 Внутренней гавани | в 0,4 кабельтовых к юго-юго-востоку от Причала № 28 Внутренней гавани | 182,85 | 13,90 |
| Причал № 30 Внутренней гавани | непосредственно к западо-северо-западу от Причала № 29 Внутренней гавани | 122,8 | 13,90 |
| Причал № 31 Внутренней гавани | непосредственно к западо-северо-западу от Причала № 30 Внутренней гавани | 118 | 7 |
| Причал № 31А Внутренней гавани | непосредственно к западо-северо-западу от Причала № 31 Внутренней гавани | 96 | 7 |
| Причал № 32/1 Внутренней гавани | в 1 кабельтовых к юго-западу от Причала № 31 Внутренней гавани | 108 | 8,25 |
| Причал № 32/2 Внутренней гавани | непосредственно к юго-востоку от Причала № 32/1 Внутренней гавани | 121 | 8,25 |
| Причал № 32/3 Внутренней гавани | непосредственно к юго-востоку от Причала № 32/2 Внутренней гавани | 121 | 8,25 |
| Причал № 32/4 Внутренней гавани | непосредственно к юго-востоку от Причала № 32/3 Внутренней гавани | 146 | 8,25 |
| Причал № 32/5 Внутренней гавани | в 0,1 кабельтовых к юго-юго-востоку от Причала № 32/4 Внутренней гавани | 146 | 6,50 |
| Причал "Город" Внутренней гавани | в 7,6 кабельтовых к западо-юго-западу от оконечности Западного мола | 45 | 2,40 |
| Причал № 33 Внутренней гавани | в 6,2 кабельтовых к западо-юго-западу от оконечности Западного мола | 219,2 уч.1– 82,5 уч.2 – 54,6 уч.3 – 55 уч.4 – 27,1 | 9,75 8,25 7,25 4,50 |
| Причал № 34 Внутренней гавани | непосредственно к северо-востоку от Причала № 33 Внутренней гавани | 209 | 9,75 |
| Причал № 34А Внутренней гавани | в 0,1 кабельтовых к юго-востоку от Причала № 34 Внутренней гавани | 70,33 | 6,50 |
| Причал № 35 Внутренней гавани | в 5,6 кабельтовых к западо-юго-западу от оконечности Западного мола | 289,60 уч.1– 53,3 уч.2– 176,5 шпора – 59,8 | 5 6,50 6,50 |
| ГАВАНЬ «СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД» (далее – гавань СРЗ) |
| Причал № 1 гавани СРЗ | в 1 кабельтовых к северо-северо-востоку от маяка Новороссийского переднего | 201 | 11 |
| Причал № 2 гавани СРЗ | непосредственно к северо-северо-востоку от Причала № 1 гавани СРЗ | 201 | 11 |
| Причал № 3 гавани СРЗ | непосредственно к северо-северо-востоку от Причала № 2 гавани СРЗ | 200 уч.1– 160 уч.2 – 40 | 9 7,25 |
| Причал № 4 гавани СРЗ | непосредственно к северу от Причала № 3 гавани СРЗ | 163,5 | 7,46 |
| Причал № 5 гавани СРЗ | непосредственно к западо-юго-западу от Причала № 4 гавани СРЗ | 222,1 уч.1– 160 уч.2 – 40 уч.3 – 22.1 | 10,50 9 7 |
| Причал № 9А гавани СРЗ | в 4,6 кабельтовых к северо-северо-востоку от маяка Новороссийского переднего | 66,15 | 8,22 |
| Причал № 10 гавани СРЗ | непосредственно к северо-северо-востоку от Причала № 9а гавани СРЗ | 140 уч.1– 110 уч.2 – 30 | 8,22 7,25 |
| Причал № 11 гавани СРЗ | непосредственно к северо-северо-востоку от Причала № 10 гавани СРЗ | 145 уч.1– 21,2 уч.2 – 21,1 уч.3 – 23,1 уч.4 – 62,4 уч.5 – 17,2 | 5,02 5,85 7,25 8,22 7,25 |
| Причал № 12 гавани СРЗ | в 4,2 кабельтовых к востоко-юго-востоку от маяка Новороссийского переднего | 131,9 | 4,50 |
| Причал № 13 гавани СРЗ | непосредственно к юго-юго-востоку от Причала № 12 гавани СРЗ | 253 | 4,75 |
| ГАВАНЬ ЮГО–ВОСТОЧНЫЙ ГРУЗОВОЙ РАЙОН (далее – ЮВГР) |
| Причал № 39 гавани ЮВГР | в 5,9 кабельтовых к востоко-северо-востоку от маяка Новороссийского переднего | 515,13 уч.1– 82 уч.2– 315 б/у– 118,13 | 10,9 12,5 12,5 |
| Причал № 39 Б гавани ЮВГР | в 0,5 кабельтовых к западу от Причала № 39 гавани ЮВГР | 87 | 11 |
| Причал № 39 А гавани ЮВГР | непосредственно к западо-юго-западу от Причала № 39б гавани ЮВГР | 211,5 | 10,7 |
| ГАВАНЬ «КОМБИНАТ СТРОЙКОМПЛЕКТ» (далее – гавань КСК) |
| Причал № 40 гавани КСК | в 7 кабельтовых к востоку от маяка Новороссийского переднего | 251 | 12,4 |
| Причал № 41 гавани КСК | непосредственно к северо-северо-востоку от Причала № 40 гавани КСК | 175 | 11,4 |
| Причал № 1 гавани КСК | непосредственно к юго-востоку от Причала № 41 гавани КСК | 166,4 | 4,20 |
| Причал № 2 гавани КСК | в 0,2 кабельтовых к юго-востоку от Причала № 1 гавани КСК | 131 уч.1– 70,7 уч.2 – 60,3 | 4,70 6,10 |
| Причал № 3 гавани КСК | непосредственно к юго-востоку от Причала № 2 гавани КСК | 133,5 | 6,50 |
| Причал № 4 гавани КСК | непосредственно к юго-востоку от Причала № 3 гавани КСК | 61,3 | 4,50 |
| Причал № 4А гавани КСК | непосредственно к юго-востоку от Причала № 4 гавани КСК | 48,8 | 4,5 |
| Причал № 5 гавани КСК | непосредственно к западо-юго-западу от Причала № 4а гавани КСК | 184,2 уч.1– 134,4 уч.2 – 48,8 | 3,5-7,9 7,9-9,3 |
| Причал № 6 гавани КСК | непосредственно к северо-западу от Причала № 5 гавани КСК | 155,7 уч.1– 125,7 уч.2 – 30 | 10,1-12,3 12,3 |
| Причал № 7 гавани КСК | в 0,1 кабельтовых к юго-западу от Причала № 6 гавани КСК | 166,1 | 9,3-12,3 |
| НЕФТЕГАВАНЬ «ШЕСХАРИС» |
| Причал № 1 нефтегавани Шесхарис | в 2,3 морских милях к западо-северо-западу от мыса Пенай | 490 | 24 |
| Причал № 2 нефтегавани Шесхарис | в 1,5 кабельтовых к востоко-северо-востоку от Причала № 1 нефтегавани Шесхарис | 320,3 | 14,5 |
| Причал № 3 нефтегавани Шесхарис | непосредственно к востоко-северо-востоку от Причала № 2 нефтегавани Шесхарис | 227,6 уч.1– 187,5 уч.2 – 40,1 | 11,5 8,7 |
| Причал № 4 (бункерный) нефтегавани Шесхарис | непосредственно к северу от Причала № 3 нефтегавани Шесхарис | 148 | 4,5 |
| Причал № 5 нефтегавани Шесхарис | в 2,2 кабельтовых к северо-западу от Причала № 4 нефтегавани Шесхарис | 170 | 9,75 |
| Причал № 6 нефтегавани Шесхарис | непосредственно к западо-юго-западу от Причала № 5 нефтегавани Шесхарис | 228 | 13,5 |
| Причал № 7 нефтегавани Шесхарис | в 0,3 кабельтовых к востоко-северо-востоку от Причала № 6 нефтегавани Шесхарис | 228 | 13,5 |
| Причал № 8 нефтегавани Шесхарис | непосредственно к востоко-северо-востоку от Причала № 7 нефтегавани Шесхарис | 170 | 9,75 |
| База боновых заграждений нефтегавани Шесхарис | в 0,8 кабельтовых к северо-востоку от Причала № 8 нефтегавани Шесхарис | 166,02 | 3,9; 4,65; 5,6; 6 |
| Причал «БТОФ-ТЕРМИНАЛ» |
| Причал «БТОФ-Терминал» | в 1,8 морской мили к востоко-юго-востоку от маяка Новороссийского переднего | 51,9 | 6,6 |
| ГАВАНЬ ПОСЕЛКА АЛЕКСИНО |
| Причал «Малый» гавани поселка Алексино | в 1 морской миле к западо-северо-западу от маяка Суджукский | 106,9 | 2,9 |
| Причал «Набережная» гавани поселка Алексино | непосредственно к юго-юго-востоку от Причала «Малый» гавани п. Алексино | 49,8 | 2,9 |
| Причал «Большой» гавани поселка Алексино | непосредственно к востоко-северо-востоку от Причала «Набережная» гавани п. Алексино | 233,2 | 3,2…2,6 |
| МОРСКОЙ ТЕРМИНАЛ КТК–Р |
| ВПУ – «КТК–1» | в 2,5 морских милях к югу от маяка Озереевский | – | 55,4 |
| ВПУ – «КТК–2» | в 3 морских милях к юго-юго-востоку от маяка Озереевский | – | 56,4 |
| Причал для вспомогательных судов КТК-Р | в 6,5 кабельтовых к востоку от маяка Озереевский | 267,2 | 6,4 |

* - швартовка судна с использованием участка примыкающего причала

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2

к Обязательным постановлениям

(п. 13)

Сведения о фарватерах морского порта

Плавание в акватории морского порта осуществляется по следующим фарватерам:

западный фарватер длиной 6,07 морских миль и шириной 1,6 кабельтовых, с направлением оси фарватера 154,2°- 334,2°, расположен между точкой с координатами 44°43,02′ северной широты, 037°48,27′ восточной долготы и точкой с координатами 44°37,7′ северной широты, 037°52,0′ восточной долготы;

восточный фарватер состоит из южного участка длиной 2,43 морской мили и шириной 1,3 кабельтовых, с направлением оси фарватера 181,9° – 1,9°, расположенного между точкой с координатами 44°37,7′ северной широты,     037°52,8′ восточной долготы и точкой с координатами 44°40,01′ северной широты, 037°52,92′ восточной долготы, которая является началом северного участка длиной 4,05 морской мили и шириной 1,1 кабельтовых, с направлением оси фарватера 310°– 130° до точки пересечения с западным фарватером с координатами 44°42,72′ северной широты, 037°48,55′ восточной долготы.

# ПРИЛОЖЕНИЕ  № 3

к Обязательным постановлениям

(п. 14)

Сведения о районах обязательной лоцманской проводки судов в морском порту

Район № 1 обязательной лоцманской проводки судов в морском порту ограничен прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1. 44°40,8′ северной широты и 037°52,92′ восточной долготы;

№ 2. 44°38,83′ северной широты и 037°52,67′ восточной долготы;

№ 3. 44°39,9′ северной широты и 037°47,77′ восточной долготы.

и береговой линией между крайними точками.

Район № 2 обязательной лоцманской проводки судов в морском порту ограничен прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1. 44°40,01′ северной широты и 037°39,45′ восточной долготы;

№ 2. 44°37,25′ северной широты и 037°41,7′ восточной долготы;

№ 3. 44°36,0′ северной широты и 037°40,5′ восточной долготы;

№ 4. 44°36,6′ северной широты и 037°35,01′ восточной долготы;

№ 5. 44°38,23′северной широты и 037°35,01′ восточной долготы;

# № 6. 44°40,2′ северной широты и 037°38,2′ восточной долготы

и береговой линией между крайними точками.

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Обязательным постановлениям

(пп. 15, 57)

Сведения о минимальном количестве и мощности буксиров для швартовных операций судов в морском порту

# 1. В нефтегавани «Шесхарис»:

| № причала | Минимальное количество буксиров и их мощность (киловатты) |
| --- | --- |
|  | при силе ветра до 5 баллов (до 10 метров в секунду) | при силе ветра 5 и более баллов (свыше 10 метров в секунду) |
| 1 | 2 х 2400 | 3 х 2400 |
| 2 | 2 х 2400 | 3 х 2400 |
| 3 | 2 х 1350 | 3 х 1350 |
| 4 | 2 х 450 | 2 х 600 |
| 5 | 2 х 450 | 2 х 600 |
| 6 | 2 х 2400 | 2 х 2400, 1 х 1350 |
| 7 | 2 х 2400 | 2 х 2400, 1 х 1350 |
| 8 | 2 х 450 | 2 х 600 |

# 2. К причалам пристаней № 4 и 5:

| № причала | Минимальное количество буксиров и их мощность (киловатты) |
| --- | --- |
|  | при силе ветра до 5 баллов (до 10 метров в секунду) | при силе ветра 5 и более баллов (свыше 10 метров в секунду) |
| 25 | 2 х 2400 | 2 х 2400, 1 х 1350 |
| 25а | 2 х 2400 | 2 х 2400, 1 х 1350 |
| 26 | 2 х 2400 | 2 х 2400, 1 х 1350 |
| 27 | 2 х 1350 | 2 х 2400 |

3.  К причалам Внутренней гавани и юго-восточного грузового района судов-контейнеровозов:

| № причала |  | Минимальное количество буксиров и их мощность (киловатты) |
| --- | --- | --- |
|  |  | суда длиной от 190 до 220 метров |
|  | при скорости ветра до 10 метров в секунду | при скорости ветра свыше 10 метров в секунду |
| 18-19 | 2 х 2400 | 2 х 2400, 1 х 600 |
| 29-30 | 2 х 2400 | 2 х 2400, 1 х 600 |
| 39 | 2 х 2400 | 2 х 2400, 1 х 600 |
|  |  | суда длиной от 220 до 245 метров |
|  |  | при скорости ветра до 10 метров в секунду | при скорости ветра свыше 10 метров в секунду |
| 18-19 | 2 х 2400, 1 х 600 | 3 х 2400 |
| 29-30 | 2 х 2400, 1 х 600 | 3 х 2400 |
| 39 | 2 х 2400, 1 х 600 | 3 х 2400 |
|  |  | суда длиной от 245 до 270 метров |
|  |  | при скорости ветра до 8 метров в секунду | при скорости ветра свыше 8 метров в секунду |
| 18-19 | 3 х 2400 | 4 х 2400 |
| 29-30 | 3 х 2400 | 4 х 2400 |
| 39 | 3 х 2400 | 4 х 2400 |

# 4. К остальным причалам порта:

| Дедвейт судна | Минимальное количество буксиров и их мощность (киловатты |
| --- | --- |
|  | при силе ветра до 5 баллов (до 10 метров в секунду) | при силе ветра 5 и более баллов (свыше 10 метров в секунду) |
| суда до 3 000 тонн имеющие подруливающие устройства | 1 х 450 | 2 х 450 |
| до 5 000 тонн | 2 х 450 | 2 х 600 |
| 5 000 – 10 000 тонн | 2 х 600 | 2 х 900 |
| 10 000 – 20 000 тонн | 2 х 900 | 2 х 1350 |
| 20 000 – 30 000 тонн | 2 х 1350 | 3 х 1350 |
| 30 000 – 50 000 тонн | 2 х 2400 | 2 х 2400, 1 х 1350 |
| свыше 50 000 тонн | 2 х 2400, 1 х 900 | 3 х 2400 |

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Обязательным постановлениям

(п. 16)

Сведения о морском терминале КТК-Р морского порта

Морской терминал КТК-Р является глубоководным нефтеналивным терминалом с использованием ВПУ якорного типа.

ВПУ морского терминала КТК-Р находятся в точках с координатами:

ВПУ КТК-1: 44º37,77′ северной широты и 037º38,27′ восточной долготы, глубина – 55,4 метра;

ВПУ КТК-2: 44º37,33′ северной широты и 037º39,67′ восточной долготы, глубина – 56,4 метра.

У ВПУ осуществляется швартовка танкеров водоизмещением до 300 000 тонн.

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к Обязательным постановлениям

(п. 17)

Сведения о предельных значениях гидрометеофакторов, ограничивающих возможность подхода к причалам нефтегавани «Шесхарис»

| Гидрометеофакторы | Номера причалов |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Ветер и волнение южных направлений: ветер – метры в секунду высота волны в метрах | 9 1,3 | 17 1,3 | 17 1,3 | 14 1,3 | 9 1,3 | 14 1,3 | 14 1,3 |
| 2. Ветер и волнение северных направлений: ветер – метры в секунду высота волны в метрах | 14 1,3 | 17 1,3 | 17 1,3 | 17 1,3 | 14 1,3 | 14 1,3 | 17 1,3 |

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к Обязательным постановлениям

(п. 18)

Сведения о районах морского порта

Район № 113  расположен у северо-западного берега Новороссийской бухты у мыса Любви, ограничен береговой линией и линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1.  44°42,61′ северной широты и 037°47,26′восточной долготы;

№ 2.  44°42,61′северной широты и 037°48,2′ восточной долготы;

№ 3.  44°42,23′ северной широты и 037°48,2′ восточной долготы;

№ 4.  44°42,23′ северной широты и 037°47,43′ восточной долготы.

Обозначается сектором красного огня знака мыса Любви и ограждается с мористой стороны двумя светящими буями.

Район № 133 расположен на подходе к Геленджикской бухте, ограничен окружностью радиусом 4 кабельтовых с центром в точке с координатами 44°30,4′ северной широты и 037°58,7′ восточной долготы.

В центре района выставлен светящий буй с приборами.

Район № 146 затонувшего судна с взрывчатыми веществами у мыса Пенай – ограничен прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1.  44°40,69′ северной широты и 037°53,0′ восточной долготы;

№ 2.  44°40,55′ северной широты и 037°53,0′ восточной долготы;

№ 3.  44°40,55′ северной широты и 037°52,77′ восточной долготы;

# № 4.  44°40,69′ северной широты и 037°52,77′ восточной долготы,

и огражден светящим буем.

Суда, следующие по линии Пенайских или Кабардинских створов, не должны проходить между буем и берегом.

Район № 647 расположен у устья реки Озереевка, ограничен береговой линией и дугой окружности радиусом 1,5 кабельтовых с центром в точке с координатами  44°40,10′ северной широты и 037°37,67′ восточной долготы.

Район № 648 расположен между мысами Мысхако и Дооб, ограничен береговыми линиями и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1  44°39,52′ северной широты и 037°46,44′ восточной долготы;

№ 2  44°39,41′ северной широты и 037°51,89′ восточной долготы;

№ 3  44°38,01′ северной широты и 037°54,56′ восточной долготы;

№ 4  44°37,88′ северной широты и 037°54,41′ восточной долготы;

№ 5  44°36,42′ северной широты и 037°54,41′ восточной долготы;

№ 6  44°35,5′ северной широты и 037°52,95′ восточной долготы;

№ 7  44°35,5′ северной широты и 037°46,0′ восточной долготы;

№ 8  44°38,0′ северной широты и 037°43,8′ восточной долготы;

№ 9  44°38,97′ северной широты и 037°44,27′ восточной долготы.

Район № 649 ограничен береговой линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1  44°41,4′ северной широты и 037°52,25′ восточной долготы;

№ 2  44°41,4′ северной широты и 037°49,7′ восточной долготы;

№ 3  44°42,3′ северной широты и 037°49,01′ восточной долготы;

№ 4  44°43,0′ северной широты и 037°50,27′ восточной долготы.

Район № 666 расположен у входа в бухту Рыбацкая (Голубая), ограничен береговой линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1  44°34,01′ северной широты и 037°59,17′ восточной долготы;

№ 2  44°33,92′ северной широты и 037°59,25′ восточной долготы;

№ 3  44°33,67′ северной широты и 037°59,0′ восточной долготы;

№ 4  44°34,17′ северной широты и 037°58,0′ восточной долготы;

№ 5  44°34,33′ северной широты и 037°58,0′ восточной долготы;

№ 6  44°34,48′ северной широты и 037°58,6′ восточной долготы.

Район № 670 расположен у селения Южная Озереевка и ограничен береговой линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1.  44°40,01′ северной широты и 037°39,45′ восточной долготы;

№ 2.  44°37,25′ северной широты и 037°41,7′ восточной долготы;

№ 3.  44°36,0′ северной широты и 037°40,5′ восточной долготы;

№ 4.  44°36,6′ северной широты и 037°35,01′ восточной долготы;

№ 5.  44°38,23′ северной широты и 037°35,01′ восточной долготы;

№ 6.  44°40,2′ северной широты и 037°38,2′ восточной долготы.

Район № 671, ограниченный окружностью радиусом 500 метров с центром в координатах 44°35,97′ северной широты и 037°52,87′ восточной долготы; является местом захоронения жертв катастрофы теплохода «Адмирал Нахимов».

Район № 925 расположен у мыса Дооб, ограничен береговой линией и линиями, соединяющими точки:

№ 1.  44°36,88′ северной широты и 037°55,35′ восточной долготы;

№ 2.  44°36,7′ северной широты и 037°54,9′ восточной долготы;

№ 3.  44°37,01′ северной широты и 037°54,45′ восточной долготы;

№ 4.  44°37,3′ северной широты и 037°54,95′ восточной долготы.

В районе № 925 располагается свалка грунта.

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

к Обязательным постановлениям

(п. 19)

Сведения о якорных стоянках морского порта

Якорная стоянка № 408 расположена к юго-западу от селения Южная Озереевка, ограничена прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

1.  44°39,45′ северной широты и 037°34,2′ восточной долготы;

2.  44°40,01′ северной широты и 037°34,4′ восточной долготы;

3.  44°39,7′ северной широты и 037°37,2′ восточной долготы;

4.  44°39,01′ северной широты и 037°36,3′ восточной долготы.

Предназначена для стоянки судов длиной не более 100 метров,  кроме судов с опасными грузами и танкеров, при северо-восточных штормовых ветрах в морском порту.

Якорная стоянка № 410 расположена к юго-востоку от селения Южная Озереевка, ограничена прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

1.  44°38,01′ северной широты и 037°42,0′ восточной долготы;

2.  44°38,8′ северной широты и 037°42,0′ восточной долготы;

3.  44°38,7′ северной широты и 037°43,5′ восточной долготы;

4.  44°38,0′ северной широты и 037°43,5′ восточной долготы.

Предназначена для стоянки судов длиной не более 100 метров,  кроме судов с опасными грузами и танкеров, при северо-восточных штормовых ветрах в морском порту.

Якорная стоянка № 412 расположена к северо-западу от Пенайских банок, ограничена прямыми линиями, соединяющими точки с координатами:

1.  44°40,85′ северной широты и 037°48,9′ восточной долготы;

2.  44°42,01′ северной широты и 037°48,33′ восточной долготы;

3.  44°42,01′ северной широты и 037°48,7′ восточной долготы;

4.  44°41,01′ северной широты и 037°49,4′ восточной долготы.

Предназначена  для  стоянки судов длиной не более 100 метров.

Якорная стоянка № 413 расположена  к северо-западу от гавани Шесхарис, ограничена прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

1.  44°42,97′ северной широты и 037°48,71′ восточной долготы;

2.  44°43,2′ северной широты и 037°49,23′ восточной долготы;

3.  44°42,87′ северной широты и 037°49,76′ восточной долготы;

4.  44°42,56′ северной широты и 037°49,41′ восточной долготы;

В районе  может быть поставлено только одно судно с разрешения капитана морского порта.

Якорная стоянка № 414 расположена к северу от Пенайских банок, ограничена прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

1.  44°39,9′ северной широты и 037°50,74′ восточной долготы;

2.  44°41,4′ северной широты и 037°49,7′ восточной долготы;

3.  44°41,4′ северной широты и 037°51,85′ восточной долготы;

4.  44°40,88′ северной широты и 037°52,52′ восточной долготы.

На якорной стоянке  имеются  следующие точки якорных стоянок:

| № 5 | 44°41,35′ северной широты, | 037°51,47′ восточной долготы; |
| --- | --- | --- |
| № 6 | 44°41,2′ северной широты, | 037°51,9′ восточной долготы; |
| № 7 | 44°40,9′ северной широты, | 037°52,3′ восточной долготы; |
| № 9 | 44°41,3′ северной широты, | 037°50,01′ восточной долготы; |
| № 10 | 44°41,01′ северной широты, | 037°50,6′ восточной долготы; |
| № 11 | 44°40,9′ северной широты, | 037°50,2′ восточной долготы; |
| № 12 | 44°40,8′ северной широты, | 037°51,0′ восточной долготы; |
| № 13 | 44°40,7′ северной широты, | 037°50,5′ восточной долготы; |
| № 14 | 44°40,6′ северной широты, | 037°51,4′ восточной долготы; |
| № 15 | 44°40,4′ северной широты, | 037°50,9′ восточной долготы; |
| № 27 | 44°41,01′ северной широты, | 037°51,01′ восточной долготы; |
| № 28 | 44°40,9′ северной широты, | 037°51,6′ восточной долготы. |

Якорная стоянка № 415  расположена между мысами Пенай и Дооб, ограничена прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

1.  44°40,55′ северной широты и 037°53,2′ восточной долготы;

2.  44°39,6′ северной широты и 037°54,69′ восточной долготы;

3.  44°39,02′северной широты и 037°55,2′ восточной долготы;

4.  44°38,65′ северной широты и 037°55,2′ восточной долготы;

5.  44°38,3′ северной широты и 037°54,3′ восточной долготы;

6.  44°38,83′ северной широты и 037°53,02′ восточной долготы.

Предназначена для стоянки морских судов длиной не более 100 метров и судов смешанного  плавания (типа река-море).

На якорной стоянке  имеются  точки якорных стоянок:

| № 16 | 44°40,02′ северной широты и | 037°53,41′ восточной долготы; |
| --- | --- | --- |
| № 17 | 44°39,3′ северной широты и | 037°53,75′ восточной долготы; |
| № 18 | 44°39,95′ северной широты и | 037°53,8′ восточной долготы; |
| № 19 | 44°39,5′ северной широты и | 037°53,5′ восточной долготы; |
| № 20 | 44°39,65′ северной широты и | 037°54,3′ восточной долготы; |
| № 21 | 44°39,0′ северной широты и | 037°53,5′ восточной долготы; |
| № 22 | 44°39,0′ северной широты и | 037°54,5′ восточной долготы; |
| № 23 | 44°39,21′ северной широты и | 037°54,86′ восточной долготы; |
| № 24 | 44°38,6′ северной широты и | 037°54,0′ восточной долготы; |
| № 25 | 44°38,72′ северной широты и | 037°54,8′ восточной долготы; |
| № 26 | 44°39,7′ северной широты и | 037°53,4′ восточной долготы. |

Якорная стоянка № 416 расположена от мыса Дооб до бухты Рыбацкая, ограничена прямыми линиями, соединяющими точки с координатами:

1.  44°34,0′ северной широты и 037°55,01′ восточной долготы;

2.  44°35,4′ северной широты и 037°52,9′ восточной долготы;

3.  44°36,68′ северной широты и 037°55,0′ восточной долготы;

4.  44°34,43′ северной широты и 037°58,01′ восточной долготы;

5.  44°34,0′ северной широты и 037°57,63′ восточной долготы.

Район предназначен для стоянки судов с опасными грузами и танкеров. С разрешения капитана морского порта в данном районе возможна стоянка других судов.

# ПРИЛОЖЕНИЕ  № 9

# к Обязательным постановлениям

# (п. 20)

# (справочное)

Сведения о рыбопромысловых участках акватории морского порта)

Рыбопромысловый участок № 32 расположен между линией, соединяющей точку в Голубой бухте с координатами 44°34′01′′ северной широты и 37°59′02′′ восточной долготы) и точку  с координатами 44°37′00′′ северной широты и 37°55′05′′ восточной долготы,  вглубь моря на пять  километров. По морской границе участок ограничен линией, соединяющей по порядку точки с координатами 44°31′52′′ северной широты и 37°57′02′′ восточной долготы; 44°35′44′′ северной широты и 37°52′04′′ восточной долготы.

Рыбопромысловый участок № 33 расположен от границы рыбопромыслового участка № 32 (с координатами 44°37′00′′ северной широты и 37°55′05′′ восточной долготы) до мыса Пенай с координатами 44°40′08′′ северной широты и 37°53′00′′ восточной долготы вглубь моря на пять километров. По морской границе участок ограничен линией, соединяющей по порядке точки с координатами 44°36′25′′ северной широты и 37°53′50′′ восточной долготы; 44°40′01′′ северной широты и 37°51′54′′ восточной долготы.

Рыбопромысловый участок № 34 расположен от мыса Пинай с координатами 44°40′08′′ северной широты и 37°53′00′′ восточной долготы до причала нефтебазы «Шесхарис» с координатами 44°42′03′′ северной широты и 37°51′12′′ восточной долготы, вглубь моря на два километра. По морской границе участок ограничен линией, соединяющей по порядку точки с координатами 44°40′01′′ северной широты и 37°51′54′′ восточной долготы; 44°41′32′′ северной широты и 37°49′58′′ восточной долготы.

Рыбопромысловый участок № 35 расположен от западного мола морского порта с координатами 44°43′05′′ северной широты и 37°47′11′′ восточной долготы до Лобановой Щели с координатами 44°40′50′′ северной широты и 37°28′05′′ восточной долготы, вглубь моря на пять километров. По морской границе участок ограничен линией, соединяющей по порядку точки с координатами 44°43′25′′ северной широты и 37°47′50′′ восточной долготы; 44°36′25′′ северной широты и 37°44′37′′ восточной долготы; 44°36′25′′ северной широты и 37°44′37′′ восточной долготы; 44°38′′5′′ северной широты и 037°30′59′′ восточной долготы.

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

к Обязательным постановлениям

(п. 21)

Сведения о каналах связи очень высокой частоты, используемых в морском порту

| Абоненты | каналы ОВЧ | Позывные |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Государственный портовый контроль в морском порту | 9, 16 | Новороссийск–5 |
| Государственный портовый контроль в нефтегавани «Шесхарис» | 9, 16, 96 | Новороссийск–11 |
| Государственный портовый контроль на морском терминале КТК–Р | 9, 14, 16, 25, 69 | Новороссийск–51 |
| Государственный портовый контроль судов рыбопромыслового флота | 16, 36 | Гавань |
| Морской спасательно-координационный центр | 16,18,19, 74,79,80 | Новороссийск–радио–СКЦ |
| Лоцманская служба | 9, 69, 74 | Станция–Новороссийск–Пайлот |
| Служба управления движением судов | 9, 16 | Ново–траффик–Контрол |
| Служба управления движением судов. Канал для проводки судов | 68 |  |
| Служба управления движением судов. Канал для работы с маломерными, спортивными парусными и прогулочными судами | 11 |  |
| Центральная портовая радиостанция АТС | 70, режим цифрового избирательного вызова | № MMSI 002734425 |
| Диспетчер оператора причала | 65 | Новороссийск–2 |
| Диспетчер нефтегавани «Шесхарис» | 96 | Новороссийск–15 |
| Диспетчер портового флота в морском порту | 93 | Новороссийск–6 |
| Диспетчер Новороссийского Управления Аварийно– спасательных и технических работ | 9, 30, 16 | Новороссийск–12 |
| Диспетчер гавани «Судоремонтный завод» | 29 | Новороссийск–13 |
| Диспетчер гавани Комбинат «Стройкомплект» | 97 | Стройкомплект |
| Диспетчер грузового центра управления терминала КТК–Р | 25, 16 | Си–Пи–Си Марин |

# Footnotes

) Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5557; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418, № 30 (ч. 2),  ст. 3616; 2009, № 52 (ч. 1), ст. 6427; 2010, № 19, ст. 2291, № 48, ст. 6246; 2011, № 1, ст. 3, № 13, ст. 1688, № 17, ст. 2313, № 30 (ч. 1), ст. 4590, ст. 4594; 2012, № 26, ст. 3446.

) Собрание законодательства Российской Федерации, 1999,  № 18, ст. 2207; 2001, № 22, ст. 2125; 2003, № 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, № 15, ст. 1519; № 45, ст. 4377; 2005, № 52 (ч. 1), ст. 5581; 2006, № 50, ст. 5279; 2007, № 46, ст. 5557, № 50, ст. 6246; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418,  № 30 (ч. 2), ст. 3616, № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 30, № 29, ст. 3625; 2010, № 27, ст. 3425, № 48, ст. 6246; 2011, № 23, ст. 3253, № 25, ст. 3534, № 30 (ч. 1), ст. 4590, ст. 4596, № 45, ст. 6335, № 48, ст. 6728; 2012, № 18, ст. 2128, № 25, ст. 3268, № 31 ст. 4321.

) Приказ Минтранса России от 20 августа 2009 г. № 140 «Об утверждении Общих правил плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним» (зарегистрирован Минюстом России 24 сентября 2009 г., регистрационный № 14863) с изменениями, внесенными приказом Минтранса России от 22 марта 2010 г. № 69 (зарегистрирован Минюстом России 29 апреля 2010 г., регистрационный № 17054).

) Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 33, ст. 4164.

) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2008 г. № 1724-р «О пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 49, ст. 5844).

) Правило 1, 2 и 6 Главы VI Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года. Постановление Совета Министров СССР от 2 ноября 1979 г. N 975  «О принятии СССР Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года».

) Правило 8 Главы VII Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года.

) Рыбопромысловые участки установлены постановлением главы администрации Краснодарского края от 4 мая 2007 г. № 420 «Об утверждении перечня рыбопромысловых участков Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна на территории Краснодарского края» (номер государственной регистрации в Федеральном регистре нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации RU23000200700769 от 19 декабря 2008 г.), с изменениями, внесенными постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31.10.2008 № 1093 (номер государственной регистрации в Федеральном регистре нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации RU23000200800778 от 11 ноября 2008 г.), постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 22.09.2009 № 835 (номер государственной регистрации в Федеральном регистре нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации RU23000200900407 от 29 сентября 2009 г.), постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28.04.2010 № 307 (номер государственной регистрации в Федеральном регистре нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации RU 23000201000647 от 5 мая 2010 г.), постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 23.09.2010 № 809 (номер государственной регистрации в Федеральном регистре нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации RU 23000201000460 от 6 октября 2010 г.).